## Slide 1
Ipv6
Le nouveau moteur de l’Internet

## Slide 2
1970 :
L'Internet Protocol prend ses racines dans les réseaux militaires américains.
1990-1992 :
Standardisation d'IP au niveau mondial
1991-1994 :
Premiers travaux à l'IETF sur la nouvelle génération du protocole IP
1998 :
Publication des spécifications d'IPv6 à l'IETF, et premières
implémentations de l'industrie.
2000 :
Apparition des sites pilotes et des solutions IPv6
Période de migration des réseaux IPv4 vers IPv6, qui devrait s'étendre jusqu'en 2005.
Notes: Chronologie

## Slide 3: Introduction
La transition IPv4-IPv6 : pourquoi changer IPv4 ?
  Épuisement des adresses IP à 32 bits vers 2008 (+/- 3 ans, groupe de travail de l’ IETF chargé de l’évaluation de la durée de vie des adresses)
  Table de routage complexe
Notes: L’évolution d’Internet est apparue comme compromise dès le début des années 90. Le protocole IPv4 est à la fin de sa vie et ses limitations, conséquence de l’adressage 32 bits, deviennent gênantes pour le développement soutenu d’Internet (nous verrons un peu plus tard en détail les limitations d’IPv4). Ce protocole est clairement trop vieux et ne peut satisfaire ni les nouveaux besoins de sécurité ni de flexibilité en matière de routage.

## Slide 4: I Présentation d’IPv6(1)
Les Limites d’IPv4

## Slide 5: Rappels sur IPv4
Figure 2: Classes d'adresses IPv4
Classe
Entête binaire
Nb bits du net_id
Netmask
Nb bits d host_id
Adresses
Nb Réseaux
Nb Machines
A
1
7
255.0.0.0
24
0.0.0.0 - 127.255.255.255
126
16777214
B
10
14
255.255.0.0
16
128.0.0.0 - 191.255.255.255
16384
65534
C
110
21
255.255.255.0
8
192.0.0.0 - 223.255.255.255
2097152
254
D
1110
adresses multicast sur 28 bits
224.0.0.0 - 239.255.255.255
-
-
E
1111
adresses réservées (pour un futur usage) sur 28 bits
240.0.0.0 - 255.255.255.255
-
-
Notes: La conception d’Internet actuel repose sur l’identification de chaque nœud connecté, le découpage de l’adresse IP en deux champs ( réseau et machine ) . Dans IPv4 ces adresses sont codés par un mot binaire de 32 bits.Cela permet théoriquement d’adresser 2(32) machines soit à peu près 4 milliards.Mais les ordinateurs ne sont pas numérotés séquentiellement, ils sont regroupés en par réseaux. A chaque réseau est affecté un numéro qui est codé par une partie des 32 bits. Dans le graphe, on s’aperçoit que si on veut connecter un nombre de machine raisonnable, on arrive très vite aux limites de ce système.
De plus, les équipements d’interconnexion des réseaux(les routeurs), orientant les paquets IP pour les acheminer doivent consulter leurs tables de routage. Le nombre de réseaux dans l’Internet croissant de manière vertigineuse, ces tables deviennent de plus en plus volumineuses et difficile à gérer pour les routeurs.

## Slide 6: Une demande croissante
Chaque ordinateur et chaque routeur du réseau Internet possède une adresse IP
L’Internet a doublé de taille chaque année depuis 1969
Bientôt, chaque personne ayant le téléphone nécessitera une adresse source IPv4
Il n’y a pratiquement plus de classes A et B
Certaines adresses sont réservées( classe D et 127.x.y.z)
Certains pays qui utilisent très peu d’adresses IP (Chine, Bénin, Amérique du Sud, Afrique) seront dans les années à venir très demandeurs d’adresse IP
Notes: En effet chaque point de connexion doit être singularisé, identifiable ne serait ce que pour établir une connexion point à point réelle.
L’ allocation des adresses réseaux est un véritable problème pour les pays émergeants où parfois moins de 10 réseaux de 250 machines ont été attribués pour l’ensemble du pays, on rencontre egalement ce problème pour les nouveaux sites dans les pays dits développés.

## Slide 7: I Présentation d’IPv6(2)
Les Palliatifs

## Slide 8: Les palliatifs d’IPv4
NAT : Network Address Translator [RFC 1631] 1994-
Ou traduction d’adresse, elle utilise un plan d’adressage <<privé>> à l’intérieur d’un site. Ces adresses ne permettent pas de communiquer directement avec une machine située à l’extérieur du site. Un routeur établit les connexions en lieu et place des machines internes au site.
SUBNETTING : [RFC 950] 1985
Méthode de découpage du réseau en sous-réseau, permet de structurer le réseau tout en étant vu comme un seul réseau par Internet (en utilisant des masques de sous réseau).
CIDR : Classeless Inter-Domain Routing [RFC 1519] 1993
Elle permet une structuration hiérarchique de l’adressage. Elle a été intégré dans les protocoles de routage et permet de router globalement les ensembles de réseaux.
Notes: Ce sont des solutions temporaires très utilisées pour résoudre les deux problèmes majeurs d’IPv4, à savoir l’épuisement des adresses IP et les tables de routage trop complexes.
Le NAT permet de résoudre le manque d’adresse IP de classe A,B et C.
Le subnetting et le CIDR permettent de résoudre le problème des tables de routage complexe dû à une mauvaise agrégation des adresses dans les tables.

## Slide 9: La standardisation de l’Internet :
Les organismes qui pilotent la standardisation de l’Internet sont l’IETG, l’IESG, l’IAB, l’ISOC et l’IANA. Le résultat final de la standardisation est la production de documents appelés RFC(Request for Comments)
RFC : (Request for Comments)
Les RFC sont les documents officiels de l’Internet. En France, ils sont disponibles sur ftp://www.imag.fr/pub/archive/IETF/rfc/
IETF : Internet Engineering Task Force
Organisme de standardisation des protocoles de l’Internet. Elle regroupe des personnes volontaires et bénévoles qui sont motivés pour faire évoluer les standards de l’Internet sur la base de leur expériences acquises à partir de mises en œuvre et d’essais concrets.
Notes: Ceux sont des organismes de niveau international, qui collaborent entre eux et qui s’occupent dans leurs domaines respectives de la standardisation de l’Internet. Ce sont eux qui ont défini le protocole IPv6. Ils sont chargés des différents aspects d’Internet (utilisation, évolution, les techniques, les architectures, les protocoles…).

## Slide 10: Qu’en est-il d’IPv5 ?
IPv5 existe mais n’a rien avoir avec IPv4 et IPv6
Plus connu sous le nom de ST2 Streaming Protocol version 2, et est donc destiné au streaming (anglais ruisselant)
ST-2: utilisé pour la transmissions des données en temps réel
ST-2 :abandonné au profit de RSVP : Resource reSerVation setup Protocol
Notes: Sans commentaire

## Slide 11: I Présentation d’IPv6(3)
Le Protocole

## Slide 12: IPv6
Internet Protocol Next Generation
Adressage sur 128 bits (espace d’adressage plus large qu’avec IPv4)
Risque de pénurie d’adresse est écarté : 2 128 adresses possibles
1564 < < 3 911 873 538 269 506 102
ou 67milliars de milliards d’adresses par centimètre carré terrestre
principaux changements :
  En-tête IP simplifié
  fonctions multicast améliorés (il n’y a plus d’adresse broadcast)
  Autoconfiguration
  IPSec
  ICMP, IGMP et ARP remplacé par ICMPv6 …
Nombre d’adresses disponibles
par mètre carré de surface terrestre
Notes: Une adresse IPv4 est un mot de 32 bits tandis qu'une adresse IPv6 est un mot de 128 bits. La taille des adresses a été quadruplée.
Ceci permet d'obtenir un espace adressable en IPv6 nettement plus large que celui en IPv4. (environ 4.10^18/m² terrestre océan compris)
Notons que, comme en IPv4, un adresse IPv6 est associée à une interface et non pas à une machine.
    Structuration des adresses et agrégation
Pour concevoir une bonne agrégation, il est nécessaire de structurer l'Internet en plusieurs niveaux :
le premier niveau est le site
au niveau supérieur se trouvent les prestataires de connectivité IP
au niveau le plus haut on trouve les très gros prestataires qui servent de transporteurs intercontinentaux.
On peut donc distinguer différents niveaux conceptuels d'adressage.
La taille des adresses IPv6 permet de définir simplement ces niveaux en attribuant un certain nombre de bits à chacun.

## Slide 13: Types d’adresses
Unicast : désigne une interface
Multicast : désigne un groupe d’interface
Anycast : désigne un groupe d’interface mais le paquet est routé à un seul élément
du groupe et non à tous
Adresses de broadcast remplacées par des adresses multicast
Notes: IPv6 reconnaît trois types d'adresses : unicast, multicast et anycast.
Le type unicast, est le plus simple. Une adresse de ce type désigne une interface unique. Un paquet envoyé à une telle adresse sera donc remis à l'interface ainsi identifiée.
Une adresse de type multicast désigne un groupe d'interfaces pouvant être situés n'importe où dans l'Internet. Un paquet de type multicast, est acheminé par le réseau à toutes les interfaces membres de ce groupe.
Le dernier type, anycast, est nouveau en IPv6. lorsqu'un paquet a pour destination une telle adresse, il est routé à un seul des éléments du groupe et non pas à tous.
 Ce type d'adresse servira pour des applications où le un noeud d'un réseau cherche à communiquer avec un des routeurs d'un sous-réseau distant.

## Slide 14: L’adressage dans IPv6
rappel dans IPv4 une adresse est un mot de 32 bits sur 4 octets « x.x.x.x »
une adresse IPv6 est un mot de 128 bits de la forme « x:x:x:x:x:x:x:x »
      8 mots de 16 bits
      chacun d’entre eux représenté en hexadécimal
      séparé par le caractère « : »
  exemple FEDC : 0000 : 0000 : 0000: 0400 : A987 : 0043 : 210F
  est équivalent à FEDC::400:A987:43:210F
  adresse-IPv6 / longueur-du-préfixe-en-bits
      3EDC:BA98:7654:3210:945:1321:ABA8:F4E2 /64
Notes:     Notation des adresses et des préfixes IPv6
La représentation textuelle d'une adresse IPv6 se fait en découpant le mot de 128 bits de l'adresse en 8 mots de 16 bits, chacun d'entre eux étant représenté en hexadécimal et séparé par le caractère “:”. Par exemple :
FEDC : 0000 : 0000 : 0000: 0400 : A987 : 0043 : 210F
Dans un champ, il n'est pas nécessaire d'écrire les zéros placés en tête. En outre plusieurs champs nuls consécutifs peuvent être abrégés par “::”. Ainsi les deux notations suivantes sont équivalentes :
FEDC:0000:0000:0000:0400:A987:0043:210F FEDC::400:A987:43:210F
Plus particulièrement, l'adresse formée uniquement par des zéros est représentée comme suit :
::
Naturellement, pour éviter toute ambiguïté, l'abréviation “::” ne peut apparaître qu'une fois au plus dans une adresse.
La représentation des préfixes IPv6 est similaire à la notation CIDR utilisée pour les préfixes IPv4. Un préfixe IPv6 est donc représenté par la notation :
adresse-ipv6 / longueur-du-préfixe-en-bits
Les formes abrégées avec “::” sont autorisées :
3EDC:BA98:7654:3210:0000:0000:0000:0000/64 3EDC:BA98:7654:3210:0:0:0:0/64 3EDC:BA98:7654:3210::/64 (préfixe 64 bits : @ réseau)
::/0 (défaut)
Enfin on peut combiner l'adresse d'une interface et la longueur du préfixe réseau associé en une seule notation :
3EDC:BA98:7654:3210:945:1321:ABA8:F4E2/64

## Slide 15: L’adresse « IPv4 »
x:x:x:x:x:x:d.d.d.d
  x : les 6 mots de 16 bits de poids fort (en hexadécimale)
  d : les 4 mots de 8 bits de poids faible (en décimale)
  adresse compatible IPv4 ::129.144.52.38
  adresse IPv4 mappée ::FFFF:129.144.52.38
  pour représenter les adresses des nœuds qui ne supporte qu’IPv4
Notes: Format d@ IPv4 dans IPv6

## Slide 16: ICMPv6
Internet Control Message Protocol version 6
Garde les mêmes fonctions (améliorées) qu’avec IPv4
De plus, grâce au sous protocole MLD (Multicast Listener Discovery) ICMPv6 intègre les fonctions effectuées par IGMPv2 (Internet Group Management Protocol version 2)
ICMPv6 reprend les fonctions ARP utilisées par IPv4
Notes: Le protocole de contrôle d'IP a été revu.
Dans IPv4, ICMP (Internet Message Control Protocol) sert à la détection d'erreurs (par exemple : équipement inaccessible, durée de vie expirée, ...), aux tests (par exemple ping) et à la configuration automatique des équipements (redirection ICMP, découverte des routeurs).
Ces trois fonctions sont mieux définies dans IPv6. ICMPv6 intègre les fonctions de gestion des groupes de multicast qui sont effectuées par IGMP (Internet Group Management Protocol) dans IPv4.
ICMPv6 reprend également les fonctions du protocole ARP utilisé par IPv4.
il existe 5 types de message ICMPv6
Résolution d’@ proche de la fonct° ARP d’IPv4
détection d’inaccessibilité
sert à l’autoconfiguration

## Slide 17: Auto-configuration d’adresses IPv6
l’acquisition d’une adresse :
    quand une machine est attachée à un réseau
    suite à la renumérotation des machines du site
Neighbor Discovery (protocole de découverte des voisins)
l’auto-configuration sans état : (staless autoconfiguration)
    chaque machine (pas les routeurs) du site construit sa propre adresse IPv6
    grâce aux protocole ICMPv6
l’auto-configuration avec état : (stateful autoconfiguration)
    gestion stricte de l’attribution des adresses
    serveur DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6)
Notes: IPv6 spécifie deux méthodes d'autoconfiguration pour l'adresse unicast globale :
l'autoconfiguration sans état (stateless autoconfiguration []) : Cette méthode décentralisée permet à chaque machine du site de construire sa propre adresse IPv6 globale.
l'autoconfiguration avec état (stateful autoconfiguration DHCPv6) : signifie que toute attribution d'une adresse IPv6 globale doit passer par un serveur (ou un relais) DHCPv6 du site.
La configuration automatique des équipements est un atout principal d'IPv6. Plusieurs fonctionnalités du protocole de découverte des voisins y sont impliquées :
Découverte des routeurs. Elle permet aux équipements de déterminer les routeurs qui sont sur leur lien physique. Dans IPv4, cette fonctionnalité est remplie par le protocole ICMP Router Discovery.
Découverte des préfixes. L'équipement apprend le(s) préfixe(s) du réseau en fonction des annonces faites par les routeurs. En y ajoutant l'identificateur d'interface de l'équipement, celui-ci construit son (ses) adresse(s) IPv6. Cette fonctionnalité n'a pas d'équivalent en IPv4.
Détection des adresses dupliquées (DAD). Comme les adresses sont construites automatiquement, il existe des risques de duplication en cas d'égalité de deux identificateurs d'interface. Cette fonctionnalité permet de vérifier qu'aucun autre équipement sur le lien ne possède la même adresse IPv6.
Découverte des paramètres. Cette fonctionnalité permet aux équipements d'apprendre les différents paramètres du lien physique, par exemple, la taille du MTU, le nombre maximal de sauts autorisé (valeur initiale du champ nombre de sauts), si la configuration automatique avec état (comme DHCPv6 est active, ...Cette fonctionnalité n'a pas d'équivalent en IPv4.

## Slide 18: Le paquet IPv6
Le seule en-tête obligatoire est l’en-tête IPv6 (doit apparaître en premier)
Données
En-tête TCP
Options destinations
Encapsulation-sécurité
Authentification
Fragmentation
Routage
Options saut-par-sauts
Entête IPv6
Champ prochain en-tête (identifie le type de l’entête qui le suit)
Variable
20 + option variable
Variable
Variable
Variable
8
Variable
Variable
40
Octets

## Slide 19: Formats d’un entête IPv6
Vers. |  | Classe de trafic | Identificateur de flux |  |  | 
Longueur des données |  |  |  | En-tête suiv. | Nb de sauts | 
 | Adresse source |  |  |  |  | 
 | Adresse destination |  |  |  |  | 
0
4
12
8
31
24
16
40 octets
taille de l’entête
Notes: Le format des en-têtes IPv6 est simplifié et permet aux routeurs de meilleures performances dans leurs traitements :
Notons entre autre
La taille des en-têtes est fixe.
Le routeur peut facilement déterminer où commence la zone de données utiles.
Les options ont été retirées de l'en-tête et remplacées par de nouveaux en-têtes appelés extensions
ils peuvent être facilement ignorés par les routeurs intermédiaires.
Les champs sont alignés sur des frontières de 64 bits
ceci qui optimise leur traitement surtout avec les nouvelles architectures à 64 bits.
La taille minimale des MTU (Maximum Transmission Unit) est de 1280 octets.
Le choix de 1280 comme MTU minimal en IPv6 a été pris pour permettre l'encapsulation des paquets IPv6. En effet, la taille de 1 500 octets est généralement admise car elle correspond à la valeur imposée par Ethernet.

## Slide 20: Les champs de l’en-tête IPv6
Version : numéro de version, sa valeur est 6 (sur 4 bits)
Classe de trafic (Traffic Class) : priorité sur 8 bits (champ TOS d’IPv4)
Identificateur de flux (Flow Label) : qualité de de service (sur 20 bits)
Longeur de données (Payload Lenght) : longueur du paquet (sur 16 bits)
sans prendre en compte la longueur des 40 octets de l’en-tête
En-tête suivant (Next Header) : type de l’en-tête suivant (sur 8 bits)
protocole de niveau supérieur ou extension
appelé protocole dans IPv4
Nombre de sauts (Hop Limit) : TTL (sur 8 bits)
Adresse source : sur 128 bits
Adresse destination : sur 128 bits
peut être différente de l’adresse de destination si l’option « Routing Header » est présente
Notes:         Version
Le champ version est le seul champ qui occupe la même place dans les paquets IPv6 et IPv4. Sa valeur est 6.
        Classe de trafic
codé sur 8 bits, il permet la différenciation de services.
        Identificateur de flux
Ce champ contient un numéro unique choisi par la source qui sert à router plus rapidement les paquets en évitant de consulter les tables de routage pour chaque paquet. Il peut être rempli avec une valeur aléatoire qui servira à référencer le contexte. La source gardera cette valeur pour tous les paquets qu'elle émettra pour cette application et cette destination.
De plus si une extension de confidentialité est utilisée, les informations concernant les numéros de port sont masquées aux routeurs intermédiaires.
        Longueur des données utiles (payload)
ce champ, sur deux octets, ne contient que la taille des données utiles, sans prendre en compte la longueur de l'en-tête.
        En-tête suivant
Il identifie tout simplement le prochain en-tête (dans le même datagramme IPv6).
        Nombre de sauts
Sa valeur (sur 8 bits) est décrémentée à chaque noeud traversé. Si cette valeur atteint 0 alors que le paquet IPv6 traverse un routeur, il sera rejeté avec l'émission d'un message ICMPv6 d'erreur.
        Extensions
On peut juste préciser que les extensions d'IPv6 peuvent être considérées comme un prolongement de l'encapsulation d'IP dans IP.
Une extension a une longueur multiple de 8 octets. Elle commence par un champ en-tête suivant d'un octet qui définit le type de données qui suit l'extension : une autre extension ou un protocole de niveau 4.

## Slide 21: IPSec
2 extensions sécurité ont été incorporées à IPv6 :
Authentification AH (Authentification Header)
Confidentialité ESP (Encapsulation Security Payload)
Notes: Protection des communications en assurant la confidentialité et empêchant le re-jeu de paquets (méthode utilisée dans des attaques)
ESP chiffre la couche transport (TCP, UDP, ICMP) ou tout le paquet « Tunnel-mode-ESP »

## Slide 22: II La Transition
Coexistence IPv4 – IPv6

## Slide 23: Transition IPV4-IPV6
Trois Phases à prévoir:
Seul les équipements IPV4 existent.
Phase de coexistence des équipements IPV4 et IPV6 (trois techniques).
La double pile IP
L’encapsulation ou « tunnelling » des paquets IPV6 dans des en-tête IPV4
La traduction des en-têtes IPV6 en entête IPV4 (ou inversement) par un NAT(Network Address Translator)
Phase où seul subsisteront les équipements IPV6
Temps
Notes: IPv6 techniques de transition
Pour la phase de transition Trois techniques ont été spécifiées à ce jour -ce qui ne préjuge pas de l'émergence d'autres possiblités- :
la " double pile IP ", chaque équipement implante complètement les deux protocoles IP (v4 et v6)
  les équipements ont une adresse dans chacun des plans d'adressage IPv4 et IPv6
  ils acheminent le trafic IPv4 et le trafic IPv6
l'encapsulation ou " tunneling " des paquets IPv6 dans des en-têtes IPv4 pour les acheminer à travers une infrastructure IPv4
  encapsulation des paquets IPv6 dans des paquets IPv4 => tunnels IPv6 à travers une infrastructure IPv4 :
    On passe par des tunnels configurés ou tunnels automatiques .
et la traduction des en-têtes IPv6 en en-têtes IPv4 (voire l'inverse...).
interopérabilité entre les équipements seulement IPv4 et les équipements seulement IPv6.
Utilisation de passerelles permettant la traduction de l'entête IP: la correspondance entre les adresses se fait en rajoutant à l'adresse IPv4 (sur 32 bits) 12 octets à 0 pour obtenir l'adresse IPv6 sur 128 bits.
(nb:je n’en dirais pas plus sur la traduction des en-têtes on s’attardera surtout dans les transparents suivants à vous présenter en quelques ligne la double pile IP mais surtout le tunnelage)

## Slide 24: Perspectives de la transition IPv4-IPv6
Nœud du réseau prévus dans la phase de transition :
nœud « IPV4-only »
nœud IPV6-IPV4
nœud IPV6only
nœud IPV6
nœud IPV4
Notes: Différents types de noeuds ont été prévus dans cette phase de transition:
- noeud IPv4-uniquement ("IPv4-only"): C'est un hôte ou un routeur utilisant uniquement IPv4 et ne comprenant pas IPv6; ce sont les noeuds actuels de l'Internet; - noeud IPv6/IPv4: c'est un noeud implantant les deux piles de protocoles; - noeud IPv6-uniquement ("IPv6-only"): C'est un hôte ou un routeur utilisant uniquement IPv6 et ne comprenant pas IPv4; ce sont les noeuds futurs de l'Internet; - noeud IPv6: noeud implantant IPv6; - noeud IPv4: noeud implantant IPv4;
A court terme un client ipv6 via le réseau IPv4 par l’intermédiaire d’un NAT (Network Address Translator) va pouvoir s’interconnecter à un client IPV4
A long terme le tunnelage va nous permettre de faire coexister les deux types d’équipement ou dans le reseau coabiteront les différents types de nœuds cités plus haut.ce reseau ainsi mis en place est le 6-bone
Le 6Bone est le réseau virtuel mit en place pour assister le développement graduel de l'Internet sur des équipements de catégorie IPv4 pour supporter le routage des trames IPv6. Étant donné que ces fonctions ne sont pas encore intégrées dans les aiguilleurs, le réseau est composé d'îlot reliés par des liens point à point appelé tunnel. Ces tunnels peuvent supporter directement IPv6. Il est prévu après un certain temps que le 6Bone disparaisse, puisqu'il a été mis en place pour permettre aux aiguilleurs d'être mis en production et tester la transmission des trames IPv6 en mode native. Le 6Bone sera remplacé de façon transparent par les ISP (Internet Service Providers) et autres réseaux public Internet.

## Slide 25: La double pile IPv4-IPv6
Les équipements ont une adresse dans chacun des plans d’adressages IPv4 et IPv6
  Ils acheminent le trafic IPv4 et IPv6
Ne résous pas le problème de pénurie des adresses IPv4
Notes: Le choix parmi les différents scénarios de transition dépendra beaucoup de l'importance du manque d'adresses IPv4
Un routeur ou un hôte avec une pile duale ajoute simplement une entête IPv4 à chaque paquet IPv6 et l'expédie comme du trafic IPv4 à travers les liens existants.
Pour permettre à une bulle IPv6 de communiquer avec le reste du monde IPv4, on installe donc souvent une double pile. Mais souvent cette double pile n'est installée que sur un serveur qui sert alors pour la conversion. Si on installe la double pile que sur les serveurs, ils seront les seuls à pouvoir dialoguer directement avec le monde extérieur. Par exemple, les postes de travail qui n'auront qu'une seule pile ne pourront pas être appelés directement par un poste extérieur dans une application de visiophonie, par exemple.
.
Les noeuds qui fournissent une implémentation complète d'IPv4 en plus de leur implémentation d'IPv6 sont appelés noeuds IPv6/IPv4.
Les adresses IPv4 et IPv6 peuvent être des adresses liées (IPv4-compatible) ou tout à fait indépendantes l'une de l'autre. S'il n'y a pas de mécanisme d'assignation d'adresse IPv6, la machine peut utiliser son adresse IPv4 (obtenue par un mécanisme d'assignation IPv4) pour créer une adresse IPv6/IPv4-compatible.
Les noeuds IPv6/IPv4 doivent fournir des librairies de résolution DNS capables de traiter les noms IPv4 et les noms IPv6.

## Slide 26: Le tunnelage
Notes: Comment cela fonctionne ?
Une machine A, avec les deux couches réseau IPv6 et IPv4 peut atteindre une machine B avec une adresse IPv6 en envoyant une trame IPv6. Si A et B sont sur le même réseau, aucun problème si ce n'est que le format des trames obéit au nouveau protocole. Si B n'est pas sur le même réseau que A, alors A envoie la trame IPv6 à une machine qui va remplir une fonction dite de tunnel. Cette dernière va fabriquer une trame IPv4 la contenant (on dit qu'elle va encapsuler la trame IPv6) qui sera acheminée à travers Internet jusqu'au tunnel qui remplira la fonction symétrique pour la machine B (en déballant la trame IPv4 reçue pour en émettre la trame IPv6).
Cette technique assure un fonctionnement correct pendant une phase de transition qui peut durer un certain temps avant que toutes les couches réseau de toutes les machines ne soient au même niveau.

## Slide 27
Notes: Le principe du tunnelage.

## Slide 28: Tunnels IPv6 à travers une infrastructureV4
Tunnel configuré
Datagramme IPV6+en-tête IPv4
Tunnel automatique
  Datagramme IPV6+en-tête IPv4 mappées ou compatibles
  L’adresse IPv4 est dérivée de l’adresse IPV6
NB:un équipement peut avoir à la fois des tunnels configurés et des tunnels automatiques
Notes: Tunnels IPv6 sur IPv4 : les paquets IPv6 sont encapsulés dans des paquets IPv4 pour les transporter sur le réseau IPv4. La création de tunnels peut être automatique ou configurée.
Les tunnels sont généralement classés suivant la façon dont l'adresse du noeud à la fin du tunnel est déterminée.
 Si le noeud à la fin du tunnel n'est pas le noeud destination du paquet, son adresse doit être déterminée par l'information de configuration du noeud encapsulant. C'est un tunnel configuré.
 Si le noeud à la fin du tunnel est le noeud destination du paquet, et si l'adresse de ce noeud est IPv4-compatible, alors l'adresse IPv4 du noeud destination peut être dérivée de son adresse IPv6. C'est un tunnel automatique.
L'encapsulation automatique (automatic tunneling) utilise les adresses IPv4-compatible(ou mappées). Pour rappel, cette adresse est composée de 96 bits à zéro et d'une adresse IPv4 sur les 32 bits de plus faible poids.
Ces adresses sont assignées aux noeuds IPv6/IPv4 qui supportent les tunnels automatiques.
En plus d'ajouter un en-tête IPv4, le noeud encapsulant doit gérer les problèmes de fragmentation et les messages d'erreur ICMP se produisant dans le tunnel

## Slide 29: III Mise en oeuvre d’IPv6
LE RESEAU IPv6 EXPERIMENTAL 6-bone G6-bone

## Slide 30: 6bone :
Réseau mondial expérimental utilisant ipv6
« backbone » expérimental d’ipv6
Les sites sont interconnectés par des tunnels
Quelques sites Web ipv6 existent déjà
Notes: Le 6Bone résulte d’une initiative de différents partenaires internationaux dont l'objectif commun visait à mettre en place un réseau supportant le protocole IPv6 pour la recherche.
Ce sous-réseau d'Internet qui, en fait, constitue un réseau dans un réseau, a été mis en place afin d'accroître l'usage du protocole IPv6 au sein de la collectivité Internet.

## Slide 31
Le cœur du 6bone (21/05/97)
Notes: En tant que réseau de test, le 6bone n'offre aucune garantie de service. Ce n'est en aucune cas un réseau de production
Il est d'une grande souplesse et peut être reconfiguré assez facilement.
Tant que le 6bone n'excédait pas une dizaine de sites, un routage statique était suffisant
C'est en décembre 1996 qu'on a déployé les premières versions de RIPng. Cela a permit d'étendre le 6bone jusqu'à une centaine de sites
Cependant, RIPng est un protocole de routage intérieur et souffre des mêmes problèmes de convergence que RIP pour IPv4.
Donc, dès avril 1997, le 6bone s'est rendu à la nécessité d'avoir un protocole de routage externe, BGP4+ s'est vite imposé pour les nœuds principaux du 6bone chargés d'assurer le routage global
Au début les sites s'interconnectaient de façon anarchique. Très rapidement, un besoin d'organisation s'est fait sentir pour maintenir l'accessibilité et le routage entre sites

## Slide 32
Carte du 6bone (23/5/97)
Notes: Réseaux opérationnels :
- Internet Initiative Japan (IIJ), Japon
- NTT, Japon : http://www.nttv6.net
- IXv6 à San José, CA
- AARnet, Australie
- Cernet, Chine
- WIDE, Japon
- SURFnet, Hollande
- Renater 3 …

## Slide 33: G6bone
Alain Durand, Bernard Tuy sont les co-fondateurs du réseau G6 (nov 1995)
rejoint depuis par d’autres partenaires universitaires, écoles, industriels, …
Il a démarré officiellement le 15 juillet 1996 entre les groupes suivant : UNI-C au Danemark, WIDE au JApon et le G6 en France
représente le réseau de test d’ipv6 déployé en France : l'infrastructure virtuelle IPv6 au-dessus du réseau IPv4
il est interconnecté au réseau de test IPV6 mondial le 6bone
constitué par des tunnels ipv6/ipv4 utilisant principalement l’infrastructure ipv4 de Renater
Notes: G6bone : Réseau IPv6 expérimental construit au dessus de l’Internet IPv4 (tunnels)
pré-déploiement de l’Internet version 6
nuages de machines connectées en IPv6
tunnels IPv4 pour interconnecter les nuages IPv6
Charte du G6 :
Infrastructure de test (G6-bone)
interconnexion des plates-formes de test ‘françaises’
Banc d’essai pour une infrastructure nationale
Branche française du 6bone
Participation aux réunions RIPE & IETF (Internet Engineering Task Force)
les travaux de l'IETF (Internet Engineering Task Force, organisme de standardisation des protocoles de l'Internet)
RIPE IPv6 wg
IPng, NGtrans, ION et 6Bone working groups
Les Activités du Groupe
Réunions 4 à 5 fois par an sur un des sites de tests
partenariats avec des constructeurs :
  Cisco (NDA)
  Telebit
  Digital
faire le point sur l’avancement de la standardisation
La France fait partie des premiers pays du monde qui s'est intéressé à la mise en œuvre et à l'expérimentation du protocole IPv6
Dès l'apparition des premières spécifications d'IPv6, des chercheurs de l'INRIA et de l'IMAG se sont penchés sur une implémentation pour les systèmes Unix FreeBSD/NetBSD, appelée communément «souche INRIA».
Parallèlement, des chercheurs issus de milieux académiques et industriels ont formé un groupe de travail, le G6
Groupes de travail :
  G6 Recherche
  G6 Tests
  G6 Déploiement
  G6 Livre
Le G6 est :
  Actif dans le processus de normalisation du protocole (IETF)
  Et les procédures d’allocation des ressources par les RIR (RIPE)
  Partenaire du GIP Renater dans le déploiement et la supervision du Pilote IPv6
  Constitué en association Loi de 1901 depuis janvier 2000

## Slide 34: le G6 a en charge :
  déployer un réseau de test d'IPv6 en France, le G6bone (construction de l’infrastructure)
  l'interconnecter au réseau de test mondial, le 6bone, afin d'expérimenter le transport d'IPv6 au-dessus du réseau IPv4 (au moyen de tunnels) ;
  vulgariser les nouvelles techniques liées à IPv6 (installation, interconnexion, transition, ...) auprès des spécialistes réseau en France.
  gérer les préfixes de test
Notes: problème : le routage
statique (route par défaut)
dynamique (RIPv6 (obsolète), BGP4+, ...)
cœur en BGP4+
Le 6bone est un réseau de test, pas de production
Aujourd’hui les standards et les implémentations existent il faut déployer
Les réseaux d’éducation et de recherche (REN) doivent contribuer à IPv6, comme ils l’ont fait pour le début d’Internet
Créer des réseaux de production IPv6 permettant d’utiliser des applications réelles
Le 6REN veut promouvoir et cordonner un service IPv6 de niveau production
Le 6REN n’est pas un réseau, c’est une coordination de réseaux
• ESnet a créé l'initiative 6REN pour aider l'émergence de fournisseurs d'accès IPv6.

## Slide 35
  diffuser les informations concernant IPv6
  participer à la normalisation
  au déploiement de protocole (RIPE,allocation de préfixes)
  échanger l'expérience acquise par les membres du groupe, qui sont responsables de plate-formes IPv6 dans les différentes région de France ;
Notes: Le groupe G6 tient à jour un site Web (http://www.urec.fr/ qui donne des renseignements sur les activités du groupe (plate-formes, administration du G6bone, présentations, ...).
Allocation des Adresses IPv6 officielles :
  Procédure d’allocation par le RIPE NCC
  Formulaire de demande d’un sub TLA
  La page du RIPE-NCC pour les Registries
  Nombre de sub-TLA alloués dans le monde

## Slide 36: Les points d’interconnexion
Le réseau du G6 relie les Points d'Interconnexion IPv6 Régionaux (PIR) ou Organisationnels (PIO) regroupes sous le sigle PIX.
ces Points d'Interconnexion permettent aux plates-formes de tests qui y sont connectées de pouvoir échanger du trafic IPv6 entre elles.
Les premières connexions se sont faites à travers des tunnels IPv6 sur IPv4 utilisant des liaisons Internet classiques.
Depuis, certains liens IPv6 natifs ont vu le jour, mais la majorité du trafic emprunte encore des tunnels
Le 6bone interconnecte 75 dorsales de réseaux de fournisseurs d'accès tiers (UUnet, Deutsche Telecom, Zarma Networks...) dans 49 pays.
En France, le G6Bone connecte 40 sites académiques et industriels
Notes: Des Plates-formes de tests :
  BULL (Grenoble)
  ENST Bretagne
  ENST Paris
  Faculté des Sciences de Nantes
  IMAG (Grenoble)
  INRIA Rhones-Alpes
  INRIA Sophia
  LIP6 (Université Paris 6)
  LORIA (Nancy)
  Université Pasteur (Strasbourg)
  Université Paris 7

## Slide 37
Notes: Les Points d'Interconnexion IPv6 Régionaux (PIR) :
  PIR du Grand Est (Est de la France)
  PIR de Bretagne (et des régions de l'Ouest)
  PIR d'Ile de France
  PIR Rhône -Alpin (et des liaisons internationales)
Les Points d'Interconnexion IPv6 d'Organismes (PIO) :
  PIO FT R&D
  PIO de l'INRIA

## Slide 38
Notes: Le G6 a proposé un plan d'adressage national basé sur un certain nombre de points d'interconnexion, les hubs, dont on distingue 3 types :
  - les hubs régionaux : interconnectent les sites expérimentaux proches d'eux
  (notion de proximité variable selon les hub et définie dans la charte de chacun d'entre eux)
  - les hubs d'organisation : prévus pour permettre à des organismes multi-sites tels que l'INRA ou le CNET de partager un préfixe commun entre leurs differents sites.
  - le hub national : abrite les liaisons internationales et connecte les sites distants n'ayant pu s'interconnecter directement ailleurs;
L'ensemble des hubs régionaux et d'organisation sont connectés au hub national

## Slide 39
Notes: Le G6bone, réseau IPv6 du G6, est un exemple de mise en oeuvre de la politique d'adressage du 6bone. Il s'est vu attribué le pTLA 3FFE:0300::/24
Chaque hub a reçu une délégation de pNLA1 de 32 bits, c'est à dire qu'il gère un préfixe de type 3FFE:03xy::/32;
  par exemple, le hub Grenoblois gère un préfixe de type 3FFE:0302::/32 et le hub Ile de France 3FFE:0304::/32.
Chaque hub a ensuite la charge de définir un redécoupage de son pNLA1 comme il estime nécessaire, par exemple en allouant un pNLA2 avec un préfixe de longueur 40 à un sous-hub ou de longueur 48 à à un site

## Slide 40: Conclusion

## Slide 41: Bibliographie 1/2
Biblio Papier :
Login N°82 (mars 2001) Posse-Press
IPv6 Théorie et pratique – Gisèle Cizault – O’REILLY

## Slide 42: Bibliographie 2/2
Biblio Web :
www.urec.cnrs.fr/
Pierce.logique.jussieu.fr/G6/
www.infres.enst.fr/~dax/
minimum.inria.fr/~raynal/
www-rennes.enst-bretagne.fr
tunnel.be.wanadoo.com/
www.ifrance.com/ipv6/
www.renater.fr/Reseau/IPv6/
www.6bone.net
www.ipv6.org
www.ietf.org
www.01net.com