## Slide 1: Raisonnement basé sur l'expérience
Un nouveau paradigme en supervision industrielle ?
Thèse soutenue par Alain MILLE le 8 Décembre 1995
Université Jean Monnet, St Etienne
Travail réalisé au sein du LISA CPE-Lyon
Notes: Madame, Messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence à l'exposé de ce travail de recherche..

## Slide 2: Plan de l'exposé
1) Un exemple, le projet Pad'im
2) Les bases de la recherche réalisée
3) Raisonnement basé sur l'expérience pour aider la décision.
4) Modèles de connaissances et raisonnement.
5) Perspectives du projet et futures recherches.
Notes: L'exposé suit un plan en 4 parties :
La première partie
- présente un exemple qui situera le type de système visé et présentera l'interface opérateur choisi comme support du travail,
-les objectifs et les caractéristiques du projet industriel seront ensuite tracés
La deuxième partie
- rappelle le principe du raisonnement basé sur les cas en présentant ses différentes phases
- précise la nature du processus de décision à supporter
- et situe le travail par rapport à d'autres travaux de recherche.
La troisième partie plus technique
- détaille quelques modèles de connaissances exploités
- trace le raisonnement suivi pour fournir une aide coopérative à l'opérateur
Enfin , la quatrième partie fait le point sur
- les développements industriels du projet
- les axes de recherche poursuivis.

## Slide 3: 1) Un exemple, le projet Pad'im
Un scénario
d'utilisation du système
d'aide à la décision
en supervision
Notes: L'exemple présente un scénario caractéristique d'utilisation du système d'aide à la décision.

## Slide 4: Un exemple de situation...
Une alerte....
???
Tableaux de bord
Notes: Les supervisions de type contrôle automatique ont leur propre logique de fonctionnement et l'opérateur est alors le plus souvent en dehors de la boucle.
L'homme doit réagir aux situations qui ne sont pas facilement modélisables pour des raisons techniques, de coûts ou de complexité par exemple. C'est à ce niveau que l'homme intervient pour interpréter et décider comment gérer les choses.
Dans notre scénario, un changement dans la situation du système alerte l'opérateur. Il peut s'agir du résultat d'un module de surveillance particulier, d'un événement généré par un changement d'état d'un système. (défaut, alarme, incident, ..), ou encore d'un ensemble d'indicateurs qui semblent significatifs à l'opérateur.
L'opérateur perçoit le système industriel au travers des tableaux de bord qui sont affichés sur les écrans de contrôle.

## Slide 5: Un tableau de bord....
Hyperboutons
Vues
Notes: .
Un tableau de bord est composé de vues représentant différents aspects du système à superviser.
L'opérateur peut naviguer d'un tableau de bord à l'autre par l'action sur les "hyperboutons" .
La tâche de l'opérateur est donc de choisir les tableaux de bord qui superviseront au mieux la situation nouvelle qui est en train de s'installer.

## Slide 6: focalisation...
recherche d'un objet focal pour la supervision
Notes: Pour choisir ce nouvel environnement de supervision, l'opérateur désigne un objet sur lequel il lui semble intéressant de focaliser un peu plus la supervision.
Une procédure par défaut lui propose un objet focal possible. Le rôle de cette procédure peut être joué par un module spécialisé d'aide au diagnostic par exemple.

## Slide 7: Adaptation d'une supervision connue
Remémoration d'un épisode passé et adaptation
au nouveau contexte
Notes: Un épisode de supervision ancien, évoqué par la situation actuelle est remémoré et sert de base à la gestion de la situation. L'accent est mis sur le contexte général du système industriel (mode d'exploitation identique) et sur le contexte opérateur qui doit être le plus similaire possible. Une expérience personnelle de l'opérateur est privilégiée.
Comme aucune situation ne se reproduit jamais à l'identique, l'épisode similaire remémoré est adapté. Le système propose une solution que l'opérateur amende éventuellement pour la mettre en oeuvre..
La solution retenue par l'opérateur est mémorisée comme candidate à être validée pour de futures situations similaires.

## Slide 8: plus tard, validation, apprentissage...
Notes: Ce processus d'apprentissage reste sous la responsabilité d'une procédure de vérification par un ou des experts, qui valideront la manière de faire de l'opérateur en l'amendant à leur tour et en la complétant si nécessaire.

## Slide 9: 1) Un exemple, le projet Pad'im
Poste d'Aide à la Décision IMmédiate
Projet Ministériel "Usine du Futur"
piloté par la Société SFERCA
Le projet PAD'IM
Notes: Le projet Pad'im, Poste d'Aide à la Décision Immédiate, est financé par le ministère de l'industrie. Il est piloté par la Société SFERCA, entreprise qui commercialise des environnements pour réaliser des systèmes de supervision dans les domaines industriels.
Ce projet comporte deux phases, une phase recherche qui s'achève et une phase d'industrialisation qui commence. Le programme de recherche est prévu sur 5 ans. Deux thésards Cifre, Béatrice Fuchs et Benoit Chiron sont associés au projet.

## Slide 10: PAD'IM Poste d'Aide à la Décision IMmédiate
pour concevoir des systèmes de supervision
capables d'exploiter la connaissance disponible sur le système supervisé
capables de capitaliser l'expérience des opérateurs
pour coopérer en temps réel avec les opérateurs dans l'établissement d'environnements de supervision adéquats
Notes: Pad'im peut être vu selon deux angles :
- comme système d'aide à la conception de système de supervision
en exploitant les modèles connus du domaine d'application pour en dériver des connaissances sur les entités à superviser
en organisant la base de données du système de supervision autour de la capitalisation d'expérience des opérateurs
- et bien sûr comme système d'aide à l'exploitation du système de supervision

## Slide 11: PAD'IM Un cycle de vie allongé pour la supervision
Exploitation-
Explications
Spécifications générales
Tests Unitaires
Documentations
Réalisation
Tests de performances
Tests d’intégration
Simulation
Tests fonctionnels
Simulation
Modélisation
Détaillée
Spécifications
formelles
Modélisation
Générale
Gestion
de nouvelles
situations
Apprentissage
supervision
Validation
supervision
connaissances
Notes: Le cycle de vie d'un logiciel de supervision dans le cadre de Pad'im se caractérise par :
un effort de formalisation en amont pour fournir les éléments nécessaires à l'acquisition de connaissances depuis le plus haut niveau d'abstraction possible..
et à chaque étape de la conception, en réutilisant les modèles connus de la conception de système industriel, pour en dériver des connaissances qui pourront être exploitées..
. au moment de la réalisation du logiciel ....
et surtout au moment de l'exploitation ou les connaissances acquises faciliteront l'adaptation de l'expérience pour enrichir continuellement la librairie des épisodes de supervision connus du système.

## Slide 12: Les deux facettes du système PAD'IM
Système
Industriel
?
Pad'im
Exploitation
Pad'im
Conception
Système
Industriel
Notes: Le système de supervision perçoit le système industriel par les capteurs qui le relient à lui, tandis qu'un certain nombre d'action sont répercutées par le système de supervision. Nous insistons sur le fait que le système d'aide à la supervision ne pilote jamais directement le système industriel, mais qu'il répercute les décisions de l'opérateur, directement par l'intermédiaire d'hyperboutons par exemple ou indirectement par le lancement de procédures ou des programmes de contrôle commande spécialisés pour telle ou telle tâche.
L'opérateur perçoit le système industriel, en grande partie par l'intermédiaire des tableaux de bord mis à sa disposition par le système de supervision et bien sûr par tout autre moyen, inconnu du système de supervision par définition.

## Slide 13: 2) Les bases de la recherche..
L'approche systémique
Les travaux sur les systèmes de supervision (contrôle-commande)
Les résultats de la recherche en psychologie cognitive et sur les dialogues Homme-machine
et surtout
Les développements du raisonnement basé sur les cas
Notes: L'approche systèmique est tout à la fois une démarche et un objectif. La démarche est méthodologique et l'objectif est de concevoir un système au sens propre du terme avec ses frontières, ses relations internes et externes, ses structures, les modes d'observation et de représentation nécessaires à son fonctionnement.
L'état de l'art sur la supervision met en évidence des efforts importants pour proposer des modèles pour le diagnostic, la sécurité, le pronostic, le contrôle et la commande comme autant de supports pour la conception de systèmes plus sûrs, plus faciles à maintenir, plus souples etc.. La tâche de supervision par l'opérateur est en général peu prise en compte par ces travaux. Le coût de la modélisation réserve l'application de ces travaux aux systèmes à forte valeur ajoutée ou à hauts risques.
Les travaux en psychologie cognitive sur la modélisation de la prise de décision et de la résolution de problème servent de base à l'hypothèse retenue il faut proposer des environnements de supervision familiers à l'opérateur, rassemblant des éléments essentiels pour son interprétation d'une situation et donc pour ses décisions. Les travaux sur l'ergonomie des dialogues homme-machines portent sur des considérations plus générales mais les possibilités de personnalisation des interfaces les plus récentes vont dans le sens d'une appropriation par l'utilisateur du mode de dialogue qu'il souhaite avoir avec sa machine.
Mais le travail emprunte surtout et apporte sa contribution essentiel au paradigme du raisonnement basé sur les cas, en d'autres termes...

## Slide 14: 2) Les bases de la recherche..
Le raisonnement basé sur les cas
Roger C. Schank
"A case-based reasoner solves new problems by adapting solutions that were used to solve old problems"
Notes: Cette phrase de Schank résume le principe retenu, facile à comprendre car familier dans notre pratique mais qui, bien entendu, doit être formalisée pour le transposer dans un système informatique.
Les travaux sur le Raisonnement Basé sur les Cas n'échappent pas à l'ambiguité des travaux sur l'Intelligence Artificielle, qui peuvent s'entendre de deux façons :
comme modélisation de l'esprit humain, et le support informatique sert de support aux simulations ou à la démonstration de la valeur de ces modèles
et comme technique informatique pour résoudre les problèmes en s'inspirant des modèles de raisonnement précédemment définis.
Nous nous situons dans cette deuxième catégorie de recherche.

## Slide 15: 3) Raisonnement basé sur l'expérience pour aider la décision.
Raisonnement Basé
sur les Cas
(RBC)
Notes: Le raisonnement basé sur les cas constitue le support du raisonnement basé sur l'expérience...

## Slide 16: Raisonnement basé sur les cas (l'expérience)
PROBLEME
Notes: Pour résoudre un nouveau problème qui se pose
( comment choisir l'environnement de supervision convenable pour une nouvelle situation...)

## Slide 17: Elaborer le cas...
Nouveau
cas
PROBLEME
ELABORER
Notes: Il faut d'abord élaborer une description du problème avec les éléments suffisants pour permettre de le comparer avec des cas connus.

## Slide 18: Retrouver un cas similaire...
Nouveau
cas
Nouveau
cas
Base de
cas
Cas
retrouvés
RETROUVER
Connaissance
générale
PROBLEME
ELABORER
Notes: Un ou plusieurs cas similaires sont recherchés dans la base de cas (la base de cas constitue l'expérience accumulée en termes d'épisodes de supervision par exemple). Cette étape nécessite de disposer de critères de similarité pertinents entre différents cas...Les similarités concernées portent une sémantique liée au problème et leur établissement constitue un travail d'acquisition de connaissances.

## Slide 19: Réutiliser la solution...
Nouveau
cas
Nouveau
cas
Cas avec
Solution
Cas
RETROUVER
REUTILISER
PROBLEME
ELABORER
Base de
cas
Connaissance
générale
retrouvés
Notes: A partir des cas retrouvés, un appariement plus précis permet de formuler la solution du cas le plus similaire. Certains systèmes de classification ou diagnostic s'arrêtent à ce niveau, tandis que dans une tâche de résolution de problème, cette solution doit être adaptée.

## Slide 20: Adapter la solution reconstituée...
Nouveau
cas
Nouveau
cas
Cas
modifié et
testé
Cas avec
Solution
Cas
RETROUVER
REUTILISER
ADAPTER
PROBLEME
Solution confirmée
ELABORER
Base de
cas
Connaissance
générale
retrouvés
Notes: L'adaptation est possible en utilisant les connaissances respectives des contextes du cas courant et du cas retrouvé. La connaissance générale sur le domaine d'application permet de contrôler l'adaptation. Le processus d'adaptation est un processus de généralisation des cas courant et retrouvés, suivis d'une respécialisation selon les contraintes du contexte courant et de la théorie disponible.

## Slide 21: Apprendre ce nouveau cas.
Nouveau
cas
Nouveau
cas
Cas
Appris
Cas
réparé et
testé
Cas avec
Solution
Cas
RETROUVER
REUTILISER
ADAPTER
APPRENDRE
PROBLEME
Solution confirmée
ELABORER
Base de
cas
Connaissance
générale
retrouvés
Notes: Le cas validé peut enrichir la base ou mieux encore être utilisé pour apprendre de nouvelles connaissances sur la tâche de résolution du problème concerné. Ce processus d'apprentissage est essentiel pour améliorer le comportement général du système dans sa tâche de résolution de problèmes.

## Slide 22: 3) Raisonnement basé sur l'expérience pour aider la décision.
Aider la décision immédiate
pour
fixer un cadre adéquat
à la résolution complète du problème
Notes: L'aide à la décision intervient dans un contexte précis et si la décision IMmédiate ne concerne que le choix d'un environnement de supervision convenable pour une nouvelle situation, ce choix sera déterminant pour élaborer les autres décisions qui en dépendent.

## Slide 23: La décision opérateur réactive...
ES
d
ES
f
Actions de
Supervision
ES
d
ES
f
Actions de
Supervision
Episodes successifs
de Supervision
Evénements
ES = Environnement de Supervision
Notes: La décision consiste donc à faire migrer l'environnement de supervision de début d'épisode vers un environnement de supervision qui soit adéquat pour la nouvelle situation...
Cette décision peut intervenir selon un processus réactif, c'est à dire lorsque des événements surviennent et imposent une évolution dans le mode de supervision, ou ...
selon une stratégie de supervision qui suit différentes étapes d'un processus industriel.

## Slide 24: 4) Modèles de connaissances et raisonnement.
Les connaissances :
Les "objets" de supervision
Les connaissances générales liées au domaine de la supervision
Les cas
Notes: Les modèles de connaissances concernent tout d'abord
la définition et la description de ce qui peut être objet de supervision dans le système industriel, celui ci étant bien sûr l'objet principal de la supervision avec un contexte global décrivant le mode d'exploitation et le mode opérateur. L'opérateur doit en effet être reconnu par le système pour faciliter une remémoration efficace le concernant.
Les connaissances liées à la supervision -tableaux de bord, vues, variables, événements, etc. - sont décrites et mises en relation avec les objets de supervision
Enfin les cas sont les représentations d'épisodes précis de supervision. Ils sont décrits en terme d'objet de supervision et de connaissances du domaine de la supervision.

## Slide 25: Concept de base : l'Objet de Supervision
=
ce qui est "objet" de supervision
OBJET DE SUPERVISION
Notes: L'objet de supervision est un concept imaginé spécialement pour faciliter la formalisation de la tâche de supervision. Il s'agit de tout ce qui peut être objet de supervision et donc...

## Slide 26: l'Objet de Supervision
est documenté par
Liste d’hyperdocuments
est supervisé par
a pour nom
NOM
Liste de Tableaux
de bord
OBJET DE SUPERVISION
Notes: Il peut être documenté par une liste de programmes nommés hyperdocuments pour montrer simplement qu'ils peuvent aller bien plus loin qu'un texte simple. Il peut s'agir d'un simulateur par exemple, ou d'un programme de vérification de bon fonctionnement, etc....L'hyperdocument fait le lien avec les autres tâches confiées au système d'information lui même.

## Slide 27: Types d'objets de supervision dans un système industriel
Composant structurel
Entité topologique
Fonction
Produit
Situation
Notes: Un certain nombre d'objets de supervision "canoniques" c'est à dire prédéfinis selon les habitudes du domaine, sont proposés pour faciliter la dérivation de connaissances depuis les modèles les formalisant habituellement en informatique industrielle. Il s'agit
- des composants structurels, issus des graphes de composition des systèmes industriels, et qui se retrouvent directement ou indirectement dans les diagrammes établis par les concepteurs pour modéliser l'architecture d'un système, dans les synoptiques classiques etc...
- des entités topologiques qui cartographient l'espace à superviser par exemple, il s'agit de plans, cartes,
- des fonctions assurées, qui sont autant de processus supervisables. Nous avons choisi de reprendre l'approche SADT [Marca Mac Gaw] pour la modélisation des activités de production, qui ont donné lieu à des développements pour la simulation fonctionnelle et dysfonctionnelle [travaux de l'équipe d'Eric Niel] associés ou non aux réseaux de Pétri.
- des situations qui sont des descriptions par extension d'un environnement de supervision à mettre en place quand un contexte particulier est rencontré. Un contexte particulier est représenté par un contexte global, associé à une séquence d'événements bien précis.

## Slide 28: Un exemple d'objet de supervision : la fonction ...modèle SADT...
Consignes, contrôles
Entrées
Mécanisme
support
Sorties
Activité
fonctionnelle
Notes: Illustrons sur l'objet de supervision de type fonction, ce que nous entendons par modèle de connaissance.
Une fonction est schématiquement définie par ses entrées (matières et informations), ses sorties (matières et informations), ses contrôles, le mécanisme qui supporte l'exécution de la fonction et éventuellement par un modèle comportemental du type automate qui fournit les Sorties en fonction des entrées et des contrôles.

## Slide 29: Un exemple : la fonction ...graphe de connaissances...
FONCTION
est une sorte de
Fonction
Objet de Supervision
est un
Notes: Les fonctions font partie d'une hiérarchie conceptuelle qui permettent de bénéficier des propriétés d'héritage. Elles appartiennent donc à une classe de fonctions, ce qui permettra de parler de fonctions similaires.

## Slide 30: ...graphe de connaissances...
a pour entrées
a pour mécanisme support
Composant
structurel
FONCTION
liste de variables
et d'événements
a pour sorties
a pour
consignes
liste de variables
et d'événements
liste de variables
et d'événements
Notes: Les différentes caractéristiques de la fonction sont décrites comme autant de relations vers d'autres connaissances comme les variables, les événements et les composants structurels.

## Slide 31: ...graphe de connaissances...
est impliquée dans
Situation
ETAT
a pour état
FONCTION
Notes: Enfin, une fonction est caractérisée par un état de fonctionnement ou de dysfonctionnement. Cet état interviendra dans l'établissement de similarité de contexte local au moment de l'appariement et de l'adaptation de différents épisodes de supervision.
Une fonction peut être impliquée dans une situation particulière. Il faut rappeler qu'une situation est un objet de supervision.
La plupart des relations possèdent leurs relations inverses ce qui permettra de naviguer dans les connaissances

## Slide 32: Qu'est-ce qu'un cas ?
Un cas
est
un épisode de supervision complet
Notes: Dans le cadre de la supervision industrielle, un cas est constitué d'un épisode de supervision que nous définissons de la manière suivante ...

## Slide 33: Un prélude d'événements...
Séquence
d'Evénements
Episode de supervision
Notes: Un cas est repéré par une séquence d'événements qui préludent sont élaboration.

## Slide 34: un objet de focalisation...
Séquence
d'Evénements
Episode de supervision
OF
Objet Focal de
Supervision
Notes: L'objet sur lequel l'opérateur décide de focaliser son attention est une excellent indication de son objectif de supervision, et servira de guide dans la remémoration.

## Slide 35: et la description des environnements successifs de supervision.
Séquence
d'Evénements
Episode de supervision
E
NVIRONNEMENT DE
S
UPERVISION
de début
ES
d
OF
Objet Focal de
Supervision
Notes: La description ers complétée par les environnements de supervision tels qu'ils étaient en début et fin d'épisode. Un environnement de supervision est décrit par le graphe de connaissance suivant :

## Slide 36: et la description des environnements successifs de supervision.
Séquence
d'Evénements
Episode de supervision
E
NVIRONNEMENT DE
S
UPERVISION
de début
Modifications de
l’environnement
de supervision
ES
d
OF
Objet Focal de
Supervision
Notes: La description ers complétée par les environnements de supervision tels qu'ils étaient en début et fin d'épisode. Un environnement de supervision est décrit par le graphe de connaissance suivant :

## Slide 37: et la description des environnements successifs de supervision.
ES
f
Séquence
d'Evénements
Episode de supervision
E
NVIRONNEMENT DE
S
UPERVISION
de début
E
NVIRONNEMENT DE
S
UPERVISION
de fin
d’épisode
Modifications de
l’environnement
de supervision
ES
d
OF
Objet Focal de
Supervision
Notes: La description ers complétée par les environnements de supervision tels qu'ils étaient en début et fin d'épisode. Un environnement de supervision est décrit par le graphe de connaissance suivant :

## Slide 38: Graphe de connaissance correspondant à un environnement de supervision
ENVIRONNEMENT DE
SUPERVISION
Contexte Opérateur
Contexte d’Exploitation
liste de
Tableaux de Bord
Liste de couples
Objet / Etats d'objet de supervision
/
Notes: Le contexte opérateur et le contexte d'exploitation correspondant à l'environnement de supervision, la liste des tableaux de bord affichés à ce moment là sur les écrans, et par suite la liste des objets de supervision ainsi représentés devant l'opérateur.

## Slide 39: 4) Modèles de connaissances et raisonnement.
Raisonnement
pour établir un nouvel
environnement
de supervision
Notes: Le raisonnement est le processus qui doit amener le système depuis le problème posé à une proposition de solution, il comporte plusieurs étapes...

## Slide 40: Raisonnement
Elaboration de la "signature événementielle"
Notes: D'abord, il s'agit d'établir la "signature" événementiel de l'épisode courant...

## Slide 41: La signature événementielle
E12=
Seuil haut
Pression
sur
P1
E02=
Alerte
Pression
sur
P1
E03=
Alerte sur
fermeture
V1
P1
P1
V1
= liste chronologique filtrée des événements qui "préludent" l'épisode.
Objets associés
aux événements
Notes: il s'agit de constituer la liste des événements considérés comme significatifs de l'émergence de la situation nouvelle, avec la relation aux objets directement concernés. Sur l'exemple, les événements E12, E02 et E03 se sont succédés avant le début de l'épisode, et renvoient vers les objets de supervision de type composants structurels, la pompe P1 et la vanne V1.

## Slide 42: Raisonnement
Elaboration de la "signature événementielle"
Elaboration de la "signature conceptuelle"
Notes: La signature conceptuelle consiste à lister les éléments de l'épisode qui sont reconnus comme concepts dans les connaissances existantes...

## Slide 43: Elaborer la signature conceptuelle...
= ensemble des objets directement "supervisés" en début d'épisode.
P1
représentation de
P1
(pression
sous une forme
analogique)
représentation de
P1
(pression
sous forme
barre-graphe)
Hyperbouton
vers le sous-
système de
pompage
SSP1
Hyperbouton
vers la
représentation
numérique des
variables de
P1
représentation
structurelle du
sous-système de
pompage
SSP1
Notes: Ces objets sont repérés grâce aux descripteurs de tableaux de bord, dans notre exemple, la pompe P1...

## Slide 44: depuis les tableaux de bords courants...
SSP1
P1
représentation de
P1
(pression
sous une forme
analogique)
représentation de
P1
(pression
sous forme
barre-graphe)
Hyperbouton
vers le sous-
système de
pompage
SSP1
Hyperbouton
vers la
représentation
numérique des
variables de
P1
représentation
structurelle du
sous-système de
pompage
SSP1
Notes: le sous-système de pompage SSP1

## Slide 45: depuis la signature événementielle.
SSP1
P1
E12=
Seuil haut
Pression
sur
P1
E02=
Alerte
Pression
sur
P1
E03=
Alerte sur
fermeture
V1
P1
P1
V1
V1
Notes: et grâce aux objets représentés dans la signature événementielle, dans notre exemple la vanne V1.

## Slide 46
Elaboration de la "signature événementielle"
Elaboration de la "signature conceptuelle"
Focalisation
Raisonnement
Notes: La focalisation est un processus coopératif...

## Slide 47: Raisonnement
Elaboration de la "signature événementielle"
Elaboration de la "signature conceptuelle"
Focalisation
Recherche d'épisodes indexés
Notes: Quand la focalisation a réussie, une recherche indexée est menée en mémoire...

## Slide 48: Sélection des cas attachés
CO5
CE1
CE2
CE2
CO5
O4
Etat2
Etat3
Etat1
Etat2
O2
O5
O12
O103
Racine
Notes: Les éléments connus de l'épisode sont le contexte d'exploitation courant, le contexte opérateur courant, l'objet focal désigné et bien sûr l'environnement de supervision courant.
La première discrimination est faite sur le contexte global, en effet, une situation dans un contexte de démarrage de processus, ne peut pas se comparer avec une situation dans un contexte de maintenance par exemple, même si les tableaux de bord et les événements sont similaire. L'interprétation à faire peut être radicalement différente. Les contextes globaux sont peu nombreux et correspondent aux différents modes d'exploitation du système industriel.
Un contexte opérateur identique est ensuite recherché, mais en cas d'échec,..
la hiérarchie conceptuelle des contextes opérateurs est explorée pour sélectionner les contextes opérateurs les plus similaires (par exemple, opérateur en astreinte)
Les différents contextes opérateurs sont alors activés pour...
pour rechercher les objets focaux dont l'état correspond à celui de l'objet focal courant. Cette discrimination est complète, pour éviter encore une fois de comparer des contextes très différents. Parmi les objets focaux d'épisodes passés dans l'état courant, on recherche..
un objet focal identique ou à défaut ....
l'ensemble des objets focaux compatibles parce que similaires., ce qui permet ...
d'activer les grappes d'épisodes attachés à ces objets focaux et donc...
de sélectionner un sous-ensemble de cas susceptibles de correspondre à l'épisode courant.
La sélection se poursuit en ...

## Slide 49
Elaboration de la "signature événementielle"
Elaboration de la "signature conceptuelle"
Focalisation
Recherche d'épisodes indexés selon le couple Etat-Objet Focal/ Contexte opérateur-exploitation
Sélection d'épisode / similarité conceptuelle
Raisonnement
Notes: calculant une similarité conceptuelle entre les différents cas activés...

## Slide 50: Calcul de similarité conceptuelle
P1/Etat1
SSP1/Etat1
Remplissage
automatique/Etat2
P2/Etat1
SSP1/Etat1
Remplissage
manuel/Etat2
0,5
0
0
0,25
0
1
0
0
0,5
famille de type "composant structurel"
famille de type "fonction"
0
0,5
0,5
Similarité
Globale
0,416
Episode1
Episode 2
appariement moyen
/objets comparables
Notes: Les objets des épisodes courant et retrouvé sont comparés deux à deux sur la base de leur situation dans l'arbre conceptuel d'une part et sur la base de leur état courant d'autre part. Seuls les objets de même famille (même couleur sur le tableau) et de même état sont comparables. Par définition deux objets non comparables ont une similarité nulle.
Dans l'exemple...
P1 et P2 sont similaires à 50 %
tandis que P2 qui est un composant structurel et Remplissage automatique qui est une fonction ne sont pas comparables donc de similarité nulle.
La moyenne d'appariement d'une ligne est calculée sur la base du nombre de paires comparables, ici deux...
le calcul est réalisé pour chaque paire, et ...
une similarité globale est finalement établie, ici 41,6 %.

## Slide 51
Raisonnement
Elaboration de la "signature événementielle"
Elaboration de la "signature conceptuelle"
Focalisation
Recherche d'épisodes indexés selon le couple Etat-Objet Focal/ Contexte opérateur-exploitation
Sélection d'épisodes / similarité conceptuelle
Sélection d'un épisode / dissimilarité événementielle
Notes: La similarité conceptuelle permet de sélectionner N cas autour du cas le plus similaires. N est une variable fixée permettant de limiter arbitrairement l'espace de la recherche, mais la variance de similarité autorisée est également limitée pour éviter d'agglomérer des cas qui seraient trop différents.

## Slide 52: La dissimilarité événementielle Exemple 1
E10
E12
E07
E02
E24
E03
E12
E02
E03
E10
E10
diss1=card(S2)-card(S1)=8-3=5
diss2=rang(E3/S2)-rang(E12/S2)-card(S1)+1=6-2-3+1=2
S1
S2
dissimilarité de représentativité
dispersion
dissimilarité=représentativité+dispersion=5+2=7
= différence des signatures événementielles
Notes: Les N cas restant sont classés grâce à une similarité événementielle qui doit tenter de mesurer à quel point une séquence d'événements est éloignée d' une autre.
Les critères retenus ont été :
- la relation d'ordre totale qui doit être maintenue entre les événements du cas courant
- la présence de tous les événements de la séquence courante dans la séquence de l'épisode remémoré
- la représentativité de la signature courante dans la signature remémorée, qui s'exprime simplement par la différence du nombre d'événements de chaque séquence
- la dispersion qui mesure à quel point les événements de l'épisode courant sont dispersés dans l'épisode retrouvé,
dans notre exemple, 5+2=7, et...

## Slide 53: La similarité événementielle Exemple 2
E10
E12
E07
E02
E24
E03
E12
E02
E03
E10
E10
diss1=card(S2)-card(S1)=8-3=5
diss2=rang(E3/S2)-rang(E12/S2)-card(S1)+1=5-3-3+1=0
S1
dissimilarité de représentativité
dispersion
dissimilarité=représentativité+dispersion=5+0=5
S2
Notes: avec une dispersion moindre,
5+0=5

## Slide 54
Raisonnement
Elaboration de la "signature événementielle"
Elaboration de la "signature conceptuelle"
Focalisation
Recherche d'épisodes indexés selon le couple Etat-Objet Focal/ Contexte opérateur-exploitation
Sélection d'épisode / similarité conceptuelle
Sélection d'épisode / similarité événementielle
Adaptation
Notes: Le meilleur épisode est choisi comme base pour l'adaptation...

## Slide 55
7) Adaptation...
bilan des similarités directes des objets de supervision représentés dans les signatures
Notes: l'adaptation est un processus important qui commence par l'établissement d'un bilan des similarités directes entre les deux épisodes..

## Slide 56: Bilan des similarités directes
OSR
P2
SSP1
BA25
AU15
P1
{1/2,
Pompe type A}
{0,Composant
Structurel}
{0,Composant
Structurel}
{0,Composant
Structurel}
SSP1
{0,Composant
Structurel}
{1,SSP1}
{0,Composant
Structurel)
{0,Composant
Structurel}
V1
{0,Composant
Structurel}
{0,Composant
Structurel}
{0,Composant
Structurel}
{0,Composant
Structurel}
OSC
Objets similaires
avec leur généralisateur
Objets non
similaires,
sous-famille
différente.
Notes: Chaque paire d'objet est qualifiée en terme de similarité directe par sa valeur de similarité conceptuelle et le plus proche parent commun
dans notre exemple seuls les objets P1 et P2 et bien sur SSP1 sont similaires directement.

## Slide 57
7) Adaptation...
bilan des similarités directes des objets de supervision représentés dans les signatures
développements d'explications des objets de supervision
Notes: Nous allons chercher à "expliquer" la présence des objets dans l'environnement de fin de supervision de l'épisode. Les explications sont cherchées parmi les relations entretenues par le ou les objets supervisés avec les objets présents au début de l'épisode et ceux révélés par la séquence d'événements. C'est un peu comme si on cherchait à expliquer la présence de différentes personnes à l'inauguration d'un batiment par les relations qu'elles entretiennent avec le directeur de l'établissement, le financeur de l'opération, le conseil d'administration, le personnel, etc...
La présence d'un certain nombre d'objets s'explique trivialement par le fait qu'ils étaient déjà là au début de l'épisode, pour les autres les explications s'expriment sous la forme du graphe de relations qui les relient aux objets de début d'épisode. Ce graphe de relations ainsi défini est un graphe d'explication de l'épisode.
Dans l'épisode en cours, nous ne connaissons qu'une partie du problème, et nous allons développer les relations qui ont été découvertes comme explications dans le premier cas pour chercher les objets de supervision dont la présence pourrait s'expliquer de la même façon.
C'est comme si, pour une autre inauguration, par analogie avec la première, nous cherchions qui sera présent à l'inauguration connaissant le directeur, le financeur, etc. sachant qu'ils ont des caractéristiques proches du premier cas...Nous choisirions de retenir tous ceux qui jouent le même rôle comme les membres du comité de direction, les membres du personnel, les journalistes,etc.. tous ceux ayant des relations similaires à celles de l'inauguration choisie comme exemple...
Mais voyons comment procéder dans un système informatique...

## Slide 58: Développer les explications dans l'épisode retrouvé...
P1
V1
V1
V1
P1
P1
P1
SSP1
Groupe
de pompage 1
SSP1
Episode retrouvé
Objets représentés au début de l'épisode
Objets représentés par les événements
Objets représentés en fin d'épisode
Qu'est-ce qui explique la supervision de ces objets?
Notes: Il s'agit pour l'épisode remémoré et qui est connu complètement de mettre en évidence ce qui explique l'apparition d'objets présents dans l'épisode de fin qui n'étaient pas présents dans l'environnement de début.

## Slide 59: Partir de l'élément à expliquer...
SSP1
Groupe
de pompage 1
P1
V1
Notes: Pour trouver ces explications, les relations de l'objet à expliquer sont développées...

## Slide 60: pour développer ses liens avec les autres objets représentés...
lien est_composé_de
lien est_composant_de
SSP1
Groupe
de pompage 1
P1
V1
Notes: ici par exemple les relations de composition, qui connectent l'objet nouveau avec ceux qui existaient dans la signature conceptuelle.

## Slide 61: Chercher les explications qui peuvent se retrouver dans l'épisode courant...
P1
BA25
P2
P2
SSP1
Episode en cours
Objets représentés par les événements
Objets à sélectionner pour être supervisés à la fin del'épisode
?
Objets représentés au début de l'épisode
Notes: pour l'épisode courant, l'opération est inverse, nous cherchons si des explications similaires peuvent être développées...

## Slide 62: en partant des objets présents en début d'épisode...
SSP1
P2
BA25
Notes: en développant les relations des objets de la signature conceptuelle...

## Slide 63: ...développer les relations...
lien est_composé_de
lien est_composant_de
SSP1
P2
BA25
Notes: pour découvrir...

## Slide 64: ...pour découvrir une explication plausible...
lien est_composé_de
lien est_composant_de
SSP1
Groupe
de pompage 2
P2
BA25
Notes: si un objet de supervision du nouveau contexte ne pourrait pas se révéler avec les mêmes explications...

## Slide 65: ...généraliser les descriptions pour découvrir les rôles joués...
Objet de
Supervision
Objet de
Supervision
Objet de
Supervision
Objet de
Supervision
Objet de
Supervision
Objet de
Supervision
Objet de
Supervision
Objet de
Supervision
relation de
composition
Notes: Les descriptions de graphes d'explications sont généralisées, faisant émerger des metaexplications qui peuvent devenir identiques, signifiant que les éléments mis en relation à ce niveau jouent le même rôle et pourront donc être traités de la même façon...

## Slide 66: ...spécialiser dans les rôles découverts...
SSP1
Groupe
de pompage 2
P2
BA25
SSP1
Groupe
de pompage 1
P1
V1
jouent le même rôle
dans les deux épisodes
Objets de fin d'épisode rémémoré
Objets proposés pour la fin
d'épisode courant
Notes: ....la respécialisation identifie les objets qui jouent le même rôle...

## Slide 67: 7) Adaptation...
bilan des similarités directes des objets de supervision représentés dans les signatures
développements d'explications des objets de supervision
adaptation par spécialisation directe
Notes: permettant ainsi d'une part l'adaptation par spécialisation directe...

## Slide 68: Adaptation directe...
SSP1
Groupe
de pompage 2
P2
BA25
SSP1
Groupe
de pompage 1
P1
V1
Objets de fin d'épisode rémémoré
Objets proposés pour la fin
d'épisode courant
Notes: dans notre exemple, P2 qui joue le rôle de P1 et SSP1 évident...

## Slide 69: 7) Adaptation...
bilan des similarités directes des objets de supervision représentés dans les signatures
développements d'explications des objets de supervision
adaptation par spécialisation directe
adaptation guidée par similarité d'explications
Notes: et l'adaptation guidée par la similarité d'explication....

## Slide 70: Adaptation par similarité d'explication
SSP1
Groupe
de pompage 2
P2
BA25
SSP1
Groupe
de pompage 1
P1
V1
Objets de fin d'épisode rémémoré
Objets proposés pour la fin
d'épisode courant
Notes: V1, Ba25 et Groupe de pompage 1 et 2 jouent les même rôles car s'expliquent de manière similaire.

## Slide 71: 7) Adaptation...
bilan des similarités directes des objets de supervision représentés dans les signatures
développements d'explications des objets de supervision
adaptation par spécialisation directe
adaptation guidée par similarité d'explications
adaptation de représentation
Notes: L'adaptation de représentation consiste à trouver la meilleure représentation adaptée au nouveau contexte et ....

## Slide 72: Adaptation de représentation
si (l'objet est déjà représenté dans l'épisode courant)
alors {privilégier la représentation existante}
sinon
si (il existe un objet similaire dans l'épisode remémoré)
alors {utiliser sa représentation}
sinon
si (il existe un tableau de bord le représentant dans le même contexte)
alors {utiliser la représentation de ce tableau de bord}
sinon {créer un nouveau tableau de bord avec des représentations par défaut}
faire valider par l'opérateur
Notes: est réalisée selon une heuristique simple
si l'objet est déjà représenté à l'écran,
  alors privilégier la représentation existante
  sinon,
    si il existe un objet similaire dans l'épisode remémoré, utiliser sa représentation,
    sinon,
      s'il existe un tableau de bord le représentant dans le même contexte, l'utiliser,
      sinon créer un nouveau tableau de bord avec les représentations par défaut.
valider par l'opérateur

## Slide 73
Raisonnement
Elaboration de la "signature événementielle"
Elaboration de la "signature conceptuelle"
Focalisation
Recherche d'épisodes indexés selon le couple Etat-Objet Focal/ Contexte opérateur-exploitation
Sélection d'épisode / similarité conceptuelle
Sélection d'épisode / similarité événementielle
Adaptation
Réparation - "Apprentissage"
Notes: Réparation et apprentissage sont les dernières phases du raisonnement basé sur les cas et dans notre contexte...

## Slide 74: "Réparation" - "Apprentissage"
La "réparation" consiste à prendre en compte les modifications apportées par l'opérateur
L' "apprentissage" se réduit à l'insertion du cas validé (c'est à dire réparé par un expert) dans la mémoire dynamique des épisodes.
Notes: La réparation consiste pour l'opérateur à modifier l'environnement de supervision proposé en fonction de choix qui sont les siens, et qui pourront être expliqués dans une prochaine utilisation. La description des modifications est conservée comme trace d'échec d'adaptation, et nous espérons pouvoir tirer profit de ces traces pour de prochaines adaptation.
L'apprentissage permet de placer le nouveau cas dans la mémoire dynamique du système de supervision avec les réparations faites par l'opérateur et celles faites par l'expert.

## Slide 75: Synthèse des résultats
des mesures de similarités plus génériques que prévu
une connexion des connaissances du domaine et des cas à la manière d'Agnar Aamodt (approche centrée objet)
un processus d'adaptation basé sur les explications, suffisamment abstrait pour s'appliquer à d'autres domaines
une complexité maitrisée des calculs

## Slide 76: 5) Perspectives du projet et futures recherches.
Perspectives du projet :
industrialiser...
Notes: Le projet s'inscrit dans une logique industrielle et ...

## Slide 77: Perspectives du projet
Maquette de faisabilité sur la base d'une application en distribution de l'eau en région parisienne (Société SAGEP 1996).
Environnement Pad'im de développement d'application de supervision (Société SFERCA 1997).
Application à la "supervision" au sens large de la gestion guidée par tableaux de bord.
Notes: doit donner lieu à une maquette de faisabilité autour d'une application à la supervision du système de production et surtout distribution de l'eau dans la région parisienne. Les environnements de supervision sont actuellement à l'étude avec la SAGEP et une mise en situation devrait pouvoir se faire en 1996.
La dernière phase du projet Pad'im est l'industrialisation de la maquette sous la forme d'une plate-forme de conception et d'exploitation de système de supervision, dans la gamme proposée par la société SFERCA.
Enfin, nous pensons que le champ d'application du paradigme d'aide à la décision en supervision peut s'appliquer plus largement à tout domaine où la prise de décision suppose de rassembler les informations pertinentes sur des tableaux de bord peu nombreux et associés à un problème particulier : nous pouvons citer le contrôle qualité, le bilan médical avant un geste thérapeutique ou invasif, l'investissement financier, le lancement d'un nouveau produit etc..

## Slide 78: 4) Perspectives du projet et futures recherches.
Axes de recherches
proposés
Notes: tandis que nous nous promettons d'explorer ...

## Slide 79: Axes de recherche
formaliser le processus d'adaptation
intégrer l'adaptation dans les outils du RBC
coupler adaptation et apprentissage
apprendre pour adapter plus facilement
applications :
aide à la conception
aide à l'interrogation documentaire
aide à l'interprétation et à la décision en imagerie médicale
Notes: La priorité est à la formalisation du processus d'adaptation de façon à disposer de primitives génériques pouvant se spécialiser selon les domaines. Cette formalisation est obligatoire pour intégrer cette phase dans les outils de conception d'application basée sur les cas.
Elle permettra également de fournir le support pour connecter adaptation et apprentissage de manière formelle pour exprimer connaissances et metaconnaissances permettant de
- mémoriser plus efficacement, c'est à dire en facilitant la remémoration pertinente et rapide
- exploiter les explications d'échec, c'est à dire apprendre des échecs et donc traiter les exceptions,
- mesurer l'adéquation de la base de cas au problème à résoudre par des indices d'adaptabilité par exemple, des taux d'échec/ contexte etc..
- apprendre à adapter l'adaptation...
- gérer l'évolution quantitative d'une base de cas, par des techniques d'oubli par généralisation sauvegardant l'exemple représentatif de la généralisation..

## Slide 80
Merci de votre attention

## Slide 81: PAD'IM Un cycle de vie ...
Spécifications générales
Documentations
Spécifications
formelles
Notes: Le cycle de vie du logiciel de supervision dans le cadre de Pad'im se caractérise par :
un effort de formalisation en amont pour fournir les éléments nécessaires à l'acquisition de connaissances depuis le plus haut niveau d'abstraction possible..

## Slide 82: PAD'IM Un cycle de vie ...
Spécifications générales
Documentations
Modélisation
Détaillée
Spécifications
formelles
Modélisation
Générale
Notes: et à chaque étape de la conception, en réutilisant les modèles connus de la conception de système industriel, pour en dériver des connaissances qui pourront être exploitées...

## Slide 83: PAD'IM Un cycle de vie ...
Spécifications générales
Tests Unitaires
Documentations
Réalisation
Tests de performances
Tests d’intégration et
Simulation
de modèle
Tests fonctionnels et
Simulation
modulaire
Modélisation
Détaillée
Spécifications
formelles
Modélisation
Générale
Notes: .. au moment de la réalisation du logiciel ....

## Slide 84: PAD'IM Un cycle de vie allongé pour la supervision
Exploitation-
Explications
Spécifications générales
Tests Unitaires
Documentations
Réalisation
Tests de performances
Tests d’intégration et
Simulation
de modèle
Tests fonctionnels et
Simulation
modulaire
Modélisation
Détaillée
Spécifications
formelles
Modélisation
Générale
Gestion
de nouvelles
situations
Apprentissage
supervision
Validation
supervision
Notes: et surtout au moment de l'exploitation ou les connaissances acquises opportunément seront en appui de l'expérience pour enrichir continuellement la librairie des épisodes de supervision connus du système.

## Slide 85: Un exemple, le projet Pad'im et l'approche systémique.
L'approche systémique.

## Slide 86: L'approche systémique (définition de Bertalanffy)
LA SYSTEMIQUE
une nouvelle discipline
qui

## Slide 87: L'approche systémique
Vise à préciser
- des frontières
- des relations internes et externes
- des structures
- des lois ou propriétés émergentes
LA SYSTEMIQUE
une nouvelle discipline
qui
(objectifs)

## Slide 88: L'approche systémique
Vise à préciser
- des frontières
- des relations internes et externes
- des structures
- des lois ou propriétés émergentes
LA SYSTEMIQUE
une nouvelle discipline
qui
Regroupe des démarches
- théoriques
- pratiques
- méthodologiques
(démarches)
(objectifs)

## Slide 89: L'approche systémique selon Von Bertalanffy
Vise à préciser
- des frontières
- des relations internes et externes
- des structures
- des lois ou propriétés émergentes
LA SYSTEMIQUE
une nouvelle discipline
qui
Regroupe des démarches
- théoriques
- pratiques
- méthodologiques
Pose des problèmes
- de mode d'observation
- de représentation
- de modélisation
- de simulation
(démarches)
(problèmes)
(objectifs)

## Slide 90: Les différents systèmes / conception
Pad'im
Conception
Système
Industriel
Notes: L'approche systèmique a guidé la méthode de travail et a permis de mettre en évidence un certain nombre de systèmes qui cohabitent dans notre projet.
Le système Pad'im comme système de conception qui est configuré par concepteur selon les modèles que le concepteur a établi du système industriel à superviser...

## Slide 91: Les différents systèmes / mise en exploitation
?
Pad'im
Exploitation
Pad'im
Conception
Système
Industriel
Notes: La transformation de connaissances de conception en connaissances d'exploitation et vice-versa (bien que pas encore imaginé).

## Slide 92: Les deux facettes du système PAD'IM
Système
Industriel
?
Pad'im
Exploitation
Pad'im
Conception
Système
Industriel
Notes: Le système de supervision perçoit le système industriel par les capteurs qui le relient à lui, tandis qu'un certain nombre d'action sont répercutées par le système de supervision. Nous insistons sur le fait que le système d'aide à la supervision ne pilote jamais directement le système industriel, mais qu'il répercute les décisions de l'opérateur, directement par l'intermédiaire d'hyperboutons par exemple ou indirectement par le lancement de procédures ou des programmes de contrôle commande spécialisés pour telle ou telle tâche.
L'opérateur perçoit le système industriel, en grande partie par l'intermédiaire des tableaux de bord mis à sa disposition par le système de supervision et bien sûr par tout autre moyen, inconnu du système de supervision par définition.

## Slide 93: ou selon une stratégie.
ES
d
ES
f
Actions
ES
d
ES
f
Actions
ES
d
ES
f
Actions
ES
Gestion
Stratégie de Supervision
ES
d
ES
f
Actions
ES
d
ES
f
Actions
1
2
3
4
5
Notes: selon une stratégie de supervision qui suit les différentes étapes d'un processus industriel et qui définira un protocole de supervision spécifique à une fabrication par exemple, à une mise en veille d'un système ou tout autre processus possédant un début et une fin et identifié. Le mécanisme d'aide à la décision proposé permet d'apprendre à gérer de telles suites selon une succession d'épisodes qui s'enchaîneront ensuite.

## Slide 94: Mémoire d'opérateur...
L'opérateur
Notes: La décision revient toujours à l'opérateur qui schématiquement possède deux logiques duales ...

## Slide 95: ...pour décrire un fonctionnement...
L'opérateur
possède des
connaissances
Logique de
fonctionnement
Notes: Une logique de fonctionnement qui s'appuie sur ce qu'il sait du système et correspond à ce qu'il a appris formellement ou non. Cette logique est formulée directement quand il doit expliquer à quelqu'un le fonctionnement du système par exemple, mais il exploite plutôt ...

## Slide 96: ...pour prendre une décision...
L'opérateur
possède des
connaissances
bénéficie de son
expérience
Logique de
fonctionnement
Logique
d'utilisation
Notes: une logique d'utilisation pour décider en temps réel ce qu'il va faire pour résoudre un problème. Cette logique d'utilisation repose essentiellement sur son expérience, activée par ce qu'il perçoit du problème à résoudre..
nous souhaitons développer...

## Slide 97: ...et mémoire d'ordinateur...
L'opérateur
possède des
connaissances
bénéficie de son
expérience
Le système
d'aide à la
décision
Logique de
fonctionnement
Logique
d'utilisation
Notes: un système d'aide à la décision qui renforce les modes de décision de l'opérateur avec ...

## Slide 98: ...pour représenter des connaissances...
L'opérateur
possède des
connaissances
bénéficie de son
expérience
Le système
d'aide à la
décision
utilise des
modèles de
connaissance
Logique de
fonctionnement
Logique
d'utilisation
Notes: des modèles de connaissances qui sont dérivés des modèles habituels dans le métier de l'utilisateur...

## Slide 99: ...et faciliter la remémoration de situations rencontrées.
L'opérateur
possède des
connaissances
bénéficie de son
expérience
Le système
d'aide à la
décision
utilise des
modèles de
connaissance
gère
une bibliothèque
de cas
d'utilisation
Logique de
fonctionnement
Logique
d'utilisation
Notes: et permet de collectionner les expériences comme autant de cas réutilisables, et donc remémorables dans le contexte d'utilisation similaire.
Le système d'aide à la décision doit se comporter comme une sorte d'assistant opérateur, utilisant le même vocabulaire et faisant appel à l'expérience sur les mêmes bases que lui.

## Slide 100: Modèles de connaissances
Situation prototype

## Slide 101: ... et pour gérer les situations particulières...
est un
SITUATION
Objet de
Supervision

## Slide 102: ...reconnue par une signature d'événements...
est un
est caractérisée par
SITUATION
liste d'événements
Objet de
Supervision

## Slide 103: ...dans un contexte particulier = prototype "d'environnement de supervision"
est un
est caractérisée par
SITUATION
liste d'événements
liste de couples objets
de supervision/état
Contexte Opérateur
Contexte
d’Exploitation
Objet de
Supervision

## Slide 104: A partir d'un environnement de supervision...
ENVIRONNEMENT DE
SUPERVISION
Contexte Opérateur
Contexte d’Exploitation
liste de
Tableaux de Bord

## Slide 105: les tableaux de bord....
supervise
TABLEAU DE
BORD
Nom Next’Im
a pour nom
Liste d’
O
BJETS DE
S
UPERVISION
permet
a pour fond
Image
liste d’
A
CTIONS
O
PERATEUR
est composé de
liste de
V
UES

## Slide 106: permettent d'inférer les objets concernés avec leur état au moment de l'épisode.
ENVIRONNEMENT DE
SUPERVISION
Contexte Opérateur
Contexte d’Exploitation
liste de
Tableaux de Bord
Liste de couples
Objet / Etats d'objet de supervision
/

## Slide 107: Modèles de connaissances
Cas
=
Episode de supervision

## Slide 108: Graphe de connaissance correspondant
ENVIRONNEMENT DE
SUPERVISION
Contexte Opérateur
Contexte d’Exploitation
liste de
Tableaux de Bord

## Slide 109: Focalisation coopérative
Désignation d'un objet
focal par l'opérateur
Notes: L'opérateur est invité à désigner un objet sur lequel il souhaite focaliser..

## Slide 110: Focalisation
Désignation d'un objet
focal par l'opérateur
Objet Focal
désigné?
Recherche Indexée
Oui
Notes: s'il n'hésite pas le raisonnement se poursuit

## Slide 111: Focalisation
Désignation d'un objet
focal par l'opérateur
Objet Focal
désigné?
Non
Désignation par défaut
Notes: s'il hésite, un objet focal par défaut est proposé. La méthode par défaut peut être surchargée par n'importe quelle méthode reposant sur d'autres connaissances, comme par exemple un module d'aide au diagnostic..

## Slide 112: Focalisation
Désignation d'un objet
focal par l'opérateur
Objet Focal
désigné?
Recherche Indexée
Non
Opérateur OK?
Oui
Désignation par défaut
Notes: Si l'opérateur comprend cette focalisation et donne son accord le raisonnement se poursuit...sinon

## Slide 113: Focalisation
Désignation d'un objet
focal par l'opérateur
Objet Focal
désigné?
Désignation par défaut
Non
Opérateur OK?
Enregistrement
direct du nouvel
épisode
Non
Notes: la remémoration qui serait faite aurait toutes les chances de ne pas être comprise par l'opérateur et en conséquence, le système se met en position d'apprentissage statique, en enregistrant l'épisode tel qu'il sera finalement géré par l'opérateur avec l'aide d'autres mécanismes ou d'autres personnes...

## Slide 114: l'Objet de Supervision
a pour nom
NOM
OBJET DE SUPERVISION
Notes: Un objet de supervision est étiqueté par un nom, utilisé dans l'arbre conceptuel des objets de supervision.

## Slide 115: l'Objet de Supervision
est supervisé par
a pour nom
NOM
Liste de Tableaux
de bord
OBJET DE SUPERVISION
Notes: Il est caractérisé par une liste de tableaux de bord qui d'une manière ou d'une autre peuvent le représenter pour le supervisé à l'écran, seul ou au milieu d'autres..

## Slide 116: Indexation / contexte d'exploitation
CE1
CE2
CE2
CO5
O4
Etat2
Racine
Notes: Les éléments connus de l'épisode sont le contexte d'exploitation courant, le contexte opérateur courant, l'objet focal désigné et bien sûr l'environnement de supervision courant.
La première discrimination est faite sur le contexte global, en effet, une situation dans un contexte de démarrage de processus, ne peut pas se comparer avec une situation dans un contexte de maintenance par exemple, même si les tableaux de bord et les événements sont similaire. L'interprétation à faire peut être radicalement différente. Les contextes globaux sont peu nombreux et correspondent aux différents modes d'exploitation du système industriel.

## Slide 117: Indexation / contexte opérateur
CO5
CE1
CE2
CO8
CO3
CE2
CO5
O4
Etat2
Racine
Notes: Un contexte opérateur identique est ensuite recherché, mais en cas d'échec,..

## Slide 118: Relaxation de contraintes sur le contexte opérateur
CO4
CE1
CE2
CO8
CO
CO
CO
CO3
CE2
CO5
O4
Etat2
Racine
Notes: la hiérarchie conceptuelle des contextes opérateurs est explorée pour sélectionner les contextes opérateurs les plus similaires (par exemple, opérateur en astreinte)

## Slide 119: Sélection de plusieurs contextes opérateurs compatibles
CO4
CE1
CE2
CO8
CO
CO
CO
CO3
CE2
CO5
O4
Etat2
Racine
Notes: Les différents contextes opérateurs sont alors activés pour...

## Slide 120: Sélection sur l'état d'objet focal
CO5
CE1
CE2
CE2
CO5
O4
Etat2
Etat3
Etat1
Etat2
Racine
Notes: pour rechercher les objets focaux dont l'état correspond à celui de l'objet focal courant. Cette discrimination est complète, pour éviter encore une fois de comparer des contextes très différents. Parmi les objets focaux d'épisodes passés dans l'état courant, on recherche..

## Slide 121: Sélectionner l'objet focal
CO5
CE1
CE2
CE2
CO5
O4
Etat2
Etat3
Etat1
Etat2
O2
O4
O12
O103
Racine
Notes: un objet focal identique ou à défaut ....

## Slide 122: Relaxation des contraintes sur l'objet focal
CO5
CE1
CE2
CE2
CO5
O4
Etat2
Etat3
Etat1
Etat2
O2
O5
O12
O103
O
O
O
O
O
O
O
Racine
Notes: l'ensemble des objets focaux compatibles parce que similaires., ce qui permet ...

## Slide 123: Sélection des objets focaux compatibles..
CO5
CE1
CE2
CE2
CO5
O4
Etat2
Etat3
Etat1
Etat2
O2
O5
O12
O103
O
O
O
O
O
O
O
Racine
Notes: d'activer les grappes d'épisodes attachés à ces objets focaux et donc...

## Slide 124: Sélection des cas attachés
CO5
CE1
CE2
CE2
CO5
O4
Etat2
Etat3
Etat1
Etat2
O2
O5
O12
O103
O
O
O
O
O
O
O
Racine
Notes: de sélectionner un sous-ensemble de cas susceptibles de correspondre à l'épisode courant.
La sélection se poursuit en ...

## Slide 125: Développer la signature conceptuelle...
SSP1
P1
V1
Notes: ce qui consiste à développer les relations de hiérarchie conceptuelle des objets présents dans la signature...

## Slide 126: Développer la signature conceptuelle...
Pompe type 1
sorte de
SSP1
P1
V1
Notes: de façon à remonter ...

## Slide 127: Développer la signature conceptuelle...
Pompe
sorte de
Pompe type 1
SSP1
P1
V1
Notes: en passant par ...

## Slide 128: Développer la signature conceptuelle...
Composant
Structurel
SousSystème
de Pompage
sorte de
Pompe
SSP1
P1
V1
Notes: les différents "parents" de chaque concept...Jusqu'à

## Slide 129: Développer la signature conceptuelle...
SSP1
P1
V1
Composant
Structurel
Tout
Pompe type 1
sorte de
Pompe
Vanne type A
Vanne
SousSystème
Pompage
SousSystème
Production
Notes: la racine de la hiérarchie conceptuelle.

## Slide 130: ...pour évaluer la similarité conceptuelle...
P1/Etat1
SSP1/Etat1
Remplissage
automatique/Etat2
P2/Etat1
SSP1/Etat1
Remplissage
manuel/Etat2
appariement moyen
/objets comparables
Similarité
Globale
Episode
courant
Episode
comparé
même sous-famille
famille fonction
Notes: Les informations sur l'état courant de chaque objet de la signature, complète les informations nécessaires pour calculer la similarité conceptuelle. Le processus peut s'illustrer sur l'exemple suivant.
Les objets des épisodes courant et retrouvé sont comparés deux à deux sur la base de leur situation dans l'arbre conceptuel d'une part et sur la base de leur état courant d'autre part. Seuls les objets de même famille (même couleur sur le tableau) et de même état sont comparables. Par définition deux objets non comparables ont une similarité nulle.
Dans l'exemple...

## Slide 131: ...même parent immédiat même état...
P1/Etat1
SSP1/Etat1
Remplissage
automatique/Etat2
P2/Etat1
SSP1/Etat1
Remplissage
manuel/Etat2
0,5
Similarité
Globale
Episode1
Episode 2
famille composant structurel
famille fonction
appariement moyen
/objets comparables
Notes: P1 et P2 sont similaires à 50 %

## Slide 132: ...deux objets non comparables...
P1/Etat1
SSP1/Etat1
Remplissage
automatique/Etat2
P2/Etat1
SSP1/Etat1
Remplissage
manuel/Etat2
0,5
0
0
Similarité
Globale
Episode1
Episode 2
famille composant structurel
famille fonction
appariement moyen
/objets comparables
Notes: tandis que P2 qui est un composant structurel et Remplissage automatique qui est une fonction ne sont pas comparables donc de similarité nulle.

## Slide 133: ...appariement moyen / objets comparables...
P1/Etat1
SSP1/Etat1
Remplissage
automatique/Etat2
P2/Etat1
SSP1/Etat1
Remplissage
manuel/Etat2
0,5
0
0
0,25
Similarité
Globale
Episode1
Episode 2
famille composant structurel
famille fonction
appariement moyen
/objets comparables
Notes: La moyenne d'appariement d'une ligne est calculée sur la base du nombre de paires comparables, ici deux...

## Slide 134: ...appariement objets-objets...
P1/Etat1
SSP1/Etat1
Remplissage
automatique/Etat2
P2/Etat1
SSP1/Etat1
Remplissage
manuel/Etat2
0,5
0
0
0,25
0
1
0
0
0,5
0
0,5
0,5
Similarité
Globale
Episode1
Episode 2
famille composant structurel
famille fonction
appariement moyen
/objets comparables
Notes: le calcul est réalisé pour chaque paire, et ...

## Slide 135: ...similarité globale = moyenne...
P1/Etat1
SSP1/Etat1
Remplissage
automatique/Etat2
P2/Etat1
SSP1/Etat1
Remplissage
manuel/Etat2
0,5
0
0
0,25
0
1
0
0
0,5
famille composant structurel
famille fonction
0
0,5
0,5
Similarité
Globale
0,416
Episode1
Episode 2
appariement moyen
/objets comparables
Notes: une similarité globale est finalement établie, ici 41,6 %.

## Slide 136
7) Adaptation...
bilan des similarités directes des objets de supervision représentés dans les signatures
Notes: l'adaptation est un processus important qui commence par l'établissement d'un bilan des similarités directes entre les deux épisodes..

## Slide 137: Bilan des similarités directes
ESR
P2
SSP1
BA25
AU15
P1
{1/2,
Pompe type A}
SSP1
V1
ESC
Objets similaires
avec leur généralisateur
Notes: Chaque paire d'objet est qualifiée en terme de similarité directe par sa valeur de similarité conceptuelle et le plus proche parent commun.

## Slide 138: Bilan des similarités directes
ESR
P2
SSP1
BA25
AU15
P1
SSP1
V1
{0,Composant
Structurel}
ESC
Objets non
similaires,
sous-famille
différente.

## Slide 139: Bilan des similarités directes
OSR
P2
SSP1
BA25
AU15
P1
{1/2,
Pompe type A}
{0,Composant
Structurel}
{0,Composant
Structurel}
{0,Composant
Structurel}
SSP1
{0,Composant
Structurel}
{1,SSP1}
{0,Composant
Structurel)
{0,Composant
Structurel}
V1
{0,Composant
Structurel}
{0,Composant
Structurel}
{0,Composant
Structurel}
{0,Composant
Structurel}
OSC
Objets similaires
avec leur généralisateur
Objets non
similaires,
sous-famille
différente.
Notes: dans notre exemple seuls les objets P1 et P2 et bien sur SSP1 sont similaires directement.

## Slide 140: Objets d'un tableau de bord
représentation de
P1
(pression
sous une forme
analogique)
représentation de
P1
(pression sous
forme barre-
graphe)

## Slide 141: Recherche indexée (principe)
Couples Contexte
Opérateur/ Contexte
Système
Contexte
général

## Slide 142: Recherche indexée
Vers les objets focaux
«
Composants
Vers les objets focaux
«
fonctions du
système
»
Vers les objets
focaux «
entités
topologiques
»
Listes d’objets
focaux
OF-n
Concept
_OF
Objets
Focaux
compatibles

## Slide 143: Recherche indexée
épisodes retenus
par l'indexation.

## Slide 144: Mémoire dynamique
Signature
événementiel
lle
Environnement de
Supervision
Solution
Signature
événementie
lle
Environnement de
Supervision
Solution
Signature
événementie
lle
Environnement de
Supervision
Solution
Listes d’objets
focaux
C1
C5
C12
Structure
Fonction
Topologie
Grappe d’épisodes de
supervision indexés sur
les objets de supervision
les plus représentés
OS
Arbre de
discrimination
sur les contextes
systèmes.