## Slide 1: Supervision de réseaux

## Slide 2: Supervision des Réseaux
La solution de supervision:
. Surveiller les équipements et les réseaux 24/24h et 7/7j .
. Redémarrer automatiquement les équipements et/ou services afin de résoudre le problème.
. Alerter les services techniques pour diagnostiquer le problème s'il persiste .
. Intervenir sur Site avant que les utilisateurs ne s'aperçoivent de la panne.
Notes: Aujourd'hui, le réseau informatique de l’ entreprise est vital. Les réseaux informatiques sont généralement le fruit de plusieurs années de travail et d'investissements successifs. Les matériels qui les composent sont le plus souvent hétérogènes. Il est devenu difficile de surveiller le bon fonctionnement de ces équipements de façon fiable et permanente. La supervision répond à ce besoin afin de :
- prévenir les problèmes des infrastructures informatiques,
de détecter les défaillances possibles des réseaux en temps réel et de localiser précisément où se trouve le problème. au niveau du réseau ou au niveau du client ou au niveau du serveur ou au niveau de l'application.
et d'optimiser la disponibilité des équipements.

## Slide 3: Supervision des Réseaux
. Etude pédagogique des protocoles
. Etude de l’offre
.Présentation de la supervision de réseaux à l’université
Notes: Pour vous exposer ce qui est la supervision:
Herve vous présentera une étude des protocoles qui servent à contrôler les équipements réseaux
Mervet fera le tour sur les plateformes de supervision en étudiant l’offre.
Enfin ahmad chah présentera une vue sur le réseaux ROCADE de l4université

## Slide 4: Les protocoles

## Slide 5: SNMP – Principe :
SNMP
MIB
MIB
MIB
MANAGER
AGENT
AGENT
AGENT
Notes: Hervé DURAND, mars 2002.
Introduction :
Les nœuds sont des éléments actifs du réseau : un nœud peut-être un hub, un routeur, un switch, un serveur…). Le comportement d’un réseau dépend (évidemment) du comportement de ses nœuds.
SNMP permet de :
- connaître le comportement d’un nœud :
par exemple le nombre de paquet transmis, le nombre de paquets perdus…
- connaître et modifier la configuration d’un nœud :
par exemple le contenu des tables de routage d’un routeur.
Qu’est-ce qui peut caractériser un nœud ?
Quelques exemples :
- temps depuis la mise en route du systeme
- description des interfaces réseaux
- nombre de paquets envoyés / reçus
- nombre de paquets perdus
- contenu des tables de routage
- etc…
Pour gérer toutes ces informations, on utilise une sorte de base de données qui est stockée sur le nœud.
Avec SNMP, les caractéristiques d'un noeud sont représentées par des variables (valeurs scalaires ou tableau)
L'ensemble des variables accessibles sur un noeud est défini par la MIB de ce noeud.
Accès aux variables :
L’accès aux variables MIB est réalisé par :
- un processus (l’agent) qui s’exécute sur le nœud concerné,
- un logiciel (le manager) qui est lancé sur une station de supervision (administration),
 un protocole de supervision (par exemple SNMP) permet au manager et à l’agent de dialoguer entre eux.
Pour illustrer ce dialogue, prenons l’exemple de SNMP qui est le plus répandu des logiciels de supervision.

## Slide 6: SNMP - Opérations :
getNext
response
MIB
manager
agent
set
response
MIB
manager
agent
get
response
MIB
manager
agent
trap
manager
agent
Notes: Les messages échangés entre un manager et un agent peuvent être classés en 2 catégories :
Catégorie interrogation / réponse :
l’agent répond à une requête émise par le manager (technique du polling) :
3 opérations possibles (1 opération = 1 message question + 1 message réponse) :
get / response : prise de connaissance de la valeur d’une variable,
get-next / response : variante de get utile au parcours des variables successives de la MIB
(plus de précisions ci-dessous),
set / response : modification d’une variable de la MIB,
Catégorie alerte (trap, c’est la 4eme opération) :
de son propre chef, l’agent envoi un message à son manager (suite à un événement particuliers subit par le nœud, comme par exemple le dépassement d’un seuil prédéterminé).
Remarques :
Traps et polling ?
Un échange par une opération du type question / réponse est fiable : si une réponse tarde à venir, le manager peut réagir (par exemple en ré-itérant sa requête).
Par contre un échange du type alarme n’est pas fiable : si une alarme envoyé par un agent ne parvenait pas à destination, ni l’agent ni le manager n’en seraient avertis.
C’est pourquoi il est nécessaire de faire du polling (le manager envoie des requêtes à intervalles réguliers) même si des traps ont étés prévues.
Polling : surveillance active du réseau.
Traps : surveillance passive du réseau (le manager est passif).
L’opération get-next est une variante de get :
Get et Get-next prennent tous deux l’identifiant d’une variable comme paramètre.
Avec GetNext la réponse contient la valeur de la variable suivante (par ordre syntaxique dans la MIB), ainsi que son identifiant : ceci permet de parcourir (traverser) une MIB du début à la fin sans avoir besoin de connaître l’identifiant de chacune des variables à l’avance. Get –next est également utilisé pour parcourir les lignes successives des tableaux de la MIB (par exemple une table ARP).
Defined Traps :
• COLDSTART
• WARMSTART
• LINKDOWN
• LINKUP
• AUTHENTICATION FAILURE
• EGPNEIGHBOURLOSS
• ENTERPRISESPECIFICTRAP

## Slide 7: MIB : Identification des objets managés
classification SMI :
désignation de la MIB :
Numériquement : 1.3.6.1.2.1
Notes: Chaque objet de la MIB est identifié par une suite de nombre qui indique une arborescence qui va de ISO (International Standards Organistion) à l'objet considéré en passant par ORG (Organisations), DOD (Departement Of Defense), INTERNET et MGMT (Management).
Pour se retrouver dans la foule d’informations proposées par chaque agent, on a défini une structure particulière pour les informations appelée SMI (Structure of Managed Information).
Chacune des informations de la MIB peut être retrouvée soit à partir de son nom de variable, soit à partir d’un arbre de classification. Cela revient à parcourir des sous-dossiers et dossiers d’un disque dur… Supposons que vous souhaitiez consulter la variable System .SysUpTime d’un hôte, vous pouvez soit lui demander la variable System .SysUpTime directement, soit lui demander la variable ayant pour OID (Object IDentification) 1.3.6.1.2.1.1… correspondant à l’arborescence de la variable (ISO, Identified Organization, dod, Internet, Management, MIB2, System).
Ca parait très lourd à première vue, mais le nombre de variable étant important, on ne peut se souvenir de chaque nom. Par contre, il existe de nombreux logiciel permettant d’explorer la MIB de façon conviviale, en utilisant cette classification.
Chaque objet d’une MIB appartient à un groupe :
Nom du groupe Description
System Description de toutes les entités gérées.
Interface Interface de données dynamiques ou statiques.
Address Translation Table d’adresses IP pour les correspondances d’adresses MAC
IP Statistiques du protocole IP, adresse cache et table de routage
ICMP Statistiques du protocoles ICMP
TCP Paramètres TCP, statistiques et table de connexion
UDP Statistiques UDP
EGP Statistiques EGP, table d’accessibilité
SNMP Statistiques du protocole SNMP

## Slide 8: Object Identifier, exemple :
1
3
6
1
2
1 ---- system (1) ---- SysUptime (4)
Temps en 1/100 sec. depuis le démarrage du système
MIB
Identificateur textuel :
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.SysContact
Identificateur numérique : 1.3.6.1.2.1.1.4
Notes: Les paramètres pouvant être examinés ou modifiés par l'agent sont définis dans une MIB (Management Information Base), qui est un document décrivant ces différents paramètres, leur type (nombre entier, chaîne de caractères...), s'ils sont modifiables ou non , etc.
La MIB la plus utilisée est certainement la MIB-II, décrite dans le RFC 1213, qui définit un ensemble cohérents de paramètres communs à tous les équipements.
Chaque élément d'une MIB est défini par un nom et un numéro (comme d'habitude, on retrouve cette dualité, les noms étant plus faciles à manipuler pour nous, pauvres humains, et les nombres plus faciles à manipuler par les ordinateurs).
Ainsi, dans la MIB-II, l'objet sysContact, indiquant le nom de la personne responsable d'un équipement, est défini ainsi :
sysContact OBJECT-TYPE SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255)) ACCESS read-write STATUS mandatory DESCRIPTION "The textual identification of the contact person for this managed node, together with information on how to contact this person." ::= { system 4 } SYNTAX
indique le type de l'objet selon la syntaxe ASN.1 (Abstract Syntax Notation One).
ACCESS
indique le mode d'accès à l'objet. Les valeurs suivantes sont possibles :
 read-only
 read-write
 write-only
 not-accessible
STATUS
indique si l'objet doit obligatoirement être présent dans toute implémentation de la MIB ou pas. Les valeurs suivantes sont possibles :
 mandatory
 optional
 obsolete
DESCRIPTION
est un texte destiné à l'administrateur et qui décrit l'objet.
La dernière ligne de la définition attribue à l'objet sysContact le numéro 4 dans le groupe system. En effet, les MIB sont hiérarchisées à la manière des répertoires dans un système de fichiers. Le nom complet de cet objet au sein de la MIB-II est donc system.sysContact (le point est utilisé comme séparateur) ou bien system.4 ou bien 1.sysContact (system a pour numéro 1) ou, encore moins lisible, 1.4.
La MIB-II fait elle-même partie d'une hiérarchie plus large :
.iso.org.dod.internet.mgmt .1.3.6.1.2
La racine de la hiérarchie n'a pas de nom et est désignée simplement par un point.
iso (1) désigne l'International Organization for Standardization.
org (3) a été créé par l'ISO à l'intention de divers organismes.
dod (6) a été attribué au ministère de la Défense des États-Unis (Department of Defense).
internet (1) regroupe tout ce qui touche à l'Internet.
mgmt (2), enfin, est utilisé pour les standards de l'IAB.
Sous .iso.org.dod.internet.mgmt, la MIB-II a pour nom mib-2 et pour numéro 1, de telle sorte que l'objet sysContact a pour nom absolu :
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysContact .1.3.6.1.2.1.1.4
En pratique, cet objet est d'un type discret (ce n'est pas un tableau et il ne contient donc qu'une valeur) donc on lui ajoute un .0 final, ce qui donne comme nom absolu :
.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysContact.0 .1.3.6.1.2.1.1.4.0
Les objets pouvant contenir plusieurs valeurs (tableaux) se voient ajouter à leur nom un .1 pour la première valeur, .2 pour la deuxième et ainsi de suite.
system.sysDescr.0 = "Livingston PortMaster IRX ComOS 3.2R“
system.sysObjectID.0 = OID: enterprises.307.1.1
system.sysUpTime.0 = Timeticks: (166041280) 19 days, 5:13:32system.sysContact.0 = ""system.sysName.0 = ""system.sysLocation.0 = ""system.sysServices.0 = 12interfaces.ifNumber.0 = 6interfaces.ifTable.ifEntry.ifIndex.1 = 1interfaces.ifTable.ifEntry.ifIndex.3 = 3interfaces.ifTable.ifEntry.ifIndex.4 = 4interfaces.ifTable.ifEntry.ifIndex.5 = 5

## Slide 9: Parcours de MIB, exemple :
system.sysDescr.0 = "Livingston PortMaster IRX ComOS 3.2R"
system.sysObjectID.0 = OID: enterprises.307.1.1
system.sysUpTime.0 = Timeticks: (166041280) 19 days, 5:13:32
system.sysContact.0 = ""
system.sysName.0 = ""
system.sysLocation.0 = ""
system.sysServices.0 = 12
interfaces.ifNumber.0 = 6
interfaces.ifTable.ifEntry.ifIndex.1 = 1
interfaces.ifTable.ifEntry.ifIndex.3 = 3
interfaces.ifTable.ifEntry.ifIndex.4 = 4
interfaces.ifTable.ifEntry.ifIndex.5 = 5
etc…
Avec l’opération GetNext / response… , on obtient :
Notes: Encadrés : noms de groupes (suivis des noms textuels des variables)
En gras : les valeurs des variables

## Slide 10: SNMP – format de PDU
Version | Communauté | PDU
Type de PDU | ID de requête | Statut d’erreur | Index d’erreur | Obj 1, val 1
Type de PDU | Entreprise | Adresse Agent | Type générique | Type spécifique | Timestamp Obj 1, val 1
format du PDU pour GET ou SET :
format du PDU pour les TRAP :
Notes: PDU : Protocol Data Unit
Champs :
Version : numéro de version SNMP (SNMP existe en plusieurs versions : 1, 2, 3). Le manager et l'agent doivent utiliser le même numéro.
Communauté : ce champ sert à identifier auprès du manager l'agent avant de lui accorder un accès. (une communauté est une paire agent du noeud supervisé + le systeme superviseur, auquel il rend des comptes)
PDU : il y a 5 types de PDU : GetRequest, GetNextRequest, GetResponse, SetRequest, et TRAP. Une description de ces PDU est donnée ensuite.
Un premier format est utilisé pour les PDU du genre GET, ou SET :
Champs :
Type de PDU : 0 : GetRequest 1 : GetNextRequest 2 : GetResponse 3 : SetRequest
ID de requête : champ qui coordonne la requête du manager et la réponse de l'agent.
Statut d'erreur : entier qui indique une opération normale (cas 0) ou bien une erreur ( cas ¹0)
Index d'erreur : identifie les entées avec la liste des variables qui ont causé l'erreur.
Obj/Val : association du nom de la variable à transmettre avec sa valeur.
Un second format est utilisé pour la TRAP PDU :
Champs :
Type de PDU : dans ce cas toujours égal à 4.
Entreprise : identifie l'entreprise de management qui a défini la Trap .
Adresse Agent : adresse IP de l'agent.
Type Générique : décrit quel type de problème est survenu. (7 valeurs sont possibles).
Type Spécifique : est utilisé afin d'identifier une TRAP spécifique à une entreprise.
Timestamp : contient la valeur de l'objet sysUptime représentant le temps écoulé depuis la dernière initialisation..
Obj/Val : association du nom de la variable à transmettre avec sa valeur.
Les communautés
Dans SNMPv2, le contrôle d'accès est fait en fournissant dans chaque message un mot de passe appelé communauté. Il existe généralement deux communautés, l'une utilisée pour les accès en lecture (c'est par défaut la chaîne de caractères public), l'autre utilisée pour les accès en écriture (c'est par défaut la chaîne de caractères private). Il est évidemment essentiel de modifier ces valeurs et de les tenir secrètes.

## Slide 11: SNMP - Position dans la pile
Notes: Position dans la pile des protocoles :
SNMP est un protocole de niveau application.
Il confie le transport de ses messages au protocole UDP (service non connecté et non fiable) et le routage est réalisé par IP. (SNMP peut aussi être implémenté sur TCP, X.25, sur la couche Ethernet directement, etc…).
Conséquences :
SNMP doit assurer la fiabilité de ses échanges à son propre niveau (réalisé par interrogation / réponses, voir paragraphe précédent).
Les informations peuvent être échangées rapidement (pas de délai de connexion)  Ceci respecte l’objectif de temps réel des concepteurs de SNMP : on veut connaître l’état d’un nœud à un instant t.
SNMP est robuste :
- le transport est ainsi indépendant de la disponibilité (ou de la non disponibilité) d’une route particulière.
- si un agent particulier tombe en panne, la station de supervision continuera de fonctionner avec les autres agents.

## Slide 12: CMIP contre SNMP
CMIP (Common Management Information Protocol)
  Conçu par l’ISO
  Puissant mais complexe
   nécessite des matériels puissants (coût élevé)
  Peu utilisé (télécommunications)
SNMP
  Conçu par l’IETF
  Simple : code simple et fonctionnalités limités
   nécessite peu de ressources.
  Génère davantage de trafic réseau
Notes: Comparaison entre SNMP et CMIP :
En résumé :
Un autre protocole développé par l'ISO appelé CMIP existe, mais il est peu utilisé car il est plus complexe à mettre en oeuvre et demande des éléments réseaux puissants. L'avantage de ce protocole est de diminuer les échanges sur le réseau. Il utilise des MIB'S, il a été développé à partir de SNMP.
En détail :
Les caractéristiques de SNMP et de CMIP sont le résultat des différentes orientations prises par l’IETF (Internet Engineering Task Force) et par l’ISO :
ISO :
le protocole de supervision doit être simple,
approche orientée variables,
les échanges d’information n’ont pas besoin d’être absolument fiables.
 naissance de SNMP
IETF :
le protocole de supervision doit être puissant
approche orientée objet
les informations de supervision doivent être échangées de manières fiable
 naissance de CMIP
SNMP est un protocole simple (peu de code et fonctionnalités limitées).
SNMP a été conçu pour pouvoir être exécuté avec peu de ressources (peu de traitements).
Le fait d’implémenter SNMP sur un matériel représente donc un coût relativement faible (en terme de prix de vente de ce matériel). Ceci explique en partie le succès de ce protocole, que l’on trouve par défaut / de manière standard sur la plupart des matériels réseaux (version SNMPv1). En contrepartie l’utilisation de SNMP entraîne un trafic réseau relativement important, puisque les nœuds ne sont pas censés traiter l’information.
En comparaison, CMIP est complexe, utilise davantage de ressources mais génère moins de trafic réseau. CMIP nécessite davantage de ressources système. Il offre beaucoup plus de fonctionnalités et est meilleur pour la sécurité. Mais il est très peu utilisé. C’est un protocole orienté objet. Surtout utilisé en Télécommunications.
http://charon.minilab.bdeb.qc.ca/inf850/lamontma/#Introduction
on y trouve ces commentaires 
Le CMIP (Common Management Information Protocol) est un protocole de gestion développé par ISO pouvant fonctionner sur des réseaux hétérogènes. Nous pouvons le comparer au SNMP sur le fait que les deux protocoles se servent de tables MIB pour effectuer leur travail. D’ailleurs, le CMIP a été construit à partir du SNMP.
Par contre, leur fonctionnement est plutôt différent puisque dans le protocole CMIP, la station s’occupant de la gestion ne va pas chercher elle-même les informations; elle attend que les stations rapportent leur état. Le CMIP est un protocole très évolué comparativement au SNMP; les stations doivent pouvoir exécuter les tests elles-mêmes. Par exemple, une station, qui a eu plusieurs problèmes consécutifs à accéder à un serverur de fichiers, doit en avertir l’ordinateur de gestion.
Cela engendre de grande différences de performance par rapport au SNMP. Le trafic sur le réseau est diminué, car il y a des transferts d’information que lorsqu’il y a quelque chose d’important à rapporter. Par contre, les ressources des appareils sont énormément plus utilisées avec le CMIP, dans un rapport approximatif de 10 fois.
En somme, le CMIP est un protocole supérieur au SNMP tant aux niveaux design et sécurité, mais sa complexité exige un réseau dont les appareils doivent êtres assez performants et il est très difficile à programmer. Le SNMP demeure donc le protocole de gestion le plus utilisé puisqu’il est simple à implanter et configurer, malgré qu’il entraîne un trafic plus élevé sur le réseau.
 on y trouve ces commentaires

## Slide 13: L’offre produit

## Slide 14: Les domaines de l’offre

## Slide 15: Les produits par domaine

## Slide 16: Le schéma d’une plateforme

## Slide 17: Les Plate-formes…
Les plates-formes de supervision de réseaux sont nombreuses et presque toutes conçues pour Unix ou dérivés :
SNM60 de Sun (Solaris)
HP OpenView de Hewlett-Packard (HP/UX ou Solaris). Existe en version allégée pour PC/Windows
NetView d’IBM (AIX ou Solaris)
Spectrum de Cabletron (Unix)
ISM61 de Bull (Unix)
NMS de Novell (PC/Windows)
Les prix d’entrée de gamme pour une plate-forme de supervision sont de l’ordre de 100 000F pour Unix.
A cela s’ajoute le temps de configuration du système, estimé à 20 à 50 jours/homme.

## Slide 18: Critères d’évaluation produits
Elle intervient tant au niveau de l'accès à la console qu'au niveau de l'échange de données entre la console, la base de données et les agents.
1. Déploiement
La facilité de déploiement est un critère important.
2. Alertes
Pour informer l'administrateur d'un événement, les outils de supervision disposent de consoles de suivi des alertes
3. Intervention, monitoring
Il s'agit d'évaluer comment les logiciels traitent l'information en temps réel. L'aspect visuel est important pour que les résultats soient interprétés le plus rapidement.
4. Gestion des rapports
Les logiciels collectent les données dans une base pour générer des rapports détaillant, par exemple, l'évolution de la charge des serveurs.
5. Sécurité
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 19
IPSWITCH
Cartographie
Surveillance
Notification
Rapport historique
Surveillance via le web
Surveillance des ressources
Surveillance des services NT
Outils réseau
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 20
Obs_Server d’ Audilog peut collecter n'importe quel type de données depuis n'importe quel type d'élément de réseau (données de performances, alarmes, tickets de taxation,...) pour les réseaux de téléphonie (fixe ou GSM) ou les réseaux de données.
Obs_Server
Environnement : Station de travail Sun
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 21
Développé par Atrid, LOGTREND effectue les tâches de surveillance des paramètres critiques des différents équipements ou services du réseau (matériels actifs, serveurs, logiciels, sites Web, …).
LOGTREND et ses agents existants (Unix, Linux, NT et Novell via SNMP, Apache, réseau, …) assurent la supervision d'architectures hétérogènes.
Un logiciel libre
Gestion d'alarmes complexes
Alertes remontées par Email, SMS ou d'autres actions paramétrables
Fonctionnement en mode connecté ou déconnecté permettant de superviser aisément des machines distantes
Visualisation configurable par l'utilisateur pour créer des tableaux de bord
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 22
Superviseurs sous Linux
Angel Network Monitor Autostatus Big Brother Eclipse The Event Monitor Project Mars | Mon NetSaint Netup NocMonitor NOCOL NodeWatch | Over-CR Penemo PIKT RITW Spong Sysmon
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 23: NetSaint … sous LINUX
Quelques unes de ses fonctionnalités :
Supervision de services réseau (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING, etc.)
Supervision des ressources des hôtes (charge processeur, utilisation du disque...)
Notifications à des contacts de l'apparition ou de la disparition de problèmes sur les hôtes ou les services (via email, pager, ou toute méthode définie par l'utilisateur)
Possibilité de définir des gestionnaires d'événements qui sont lancés automatiquement lors de l'apparition d'événements concernant les hôtes ou les services, pour une résolution préventive des problèmes
Interface web optionelle pour visualiser l'état du réseau, les notifications et l'historique des problèmes, les fichiers journaux, etc.
NetSaint peut aussi fonctionner sous d'autres Unix

## Slide 24: Le réseau ROCAD

## Slide 25: La place du réseau ROCAD
ROCAD : Réseau Optique du CAmpus de la Doua
RMU : Réseau Métropolitain Universitaire
AMPLIVIA : réseau régional haut-débits
Renater : Réseau National pour la technologie, l'enseignement supérieur et la recherche

## Slide 26: Le DNS
Principes de fonctionnement
  Le DNS (Domain Name Service) transforme des noms mnémoniques en adresse réseau et inversement.
  un système de nommage hiérarchisé : machine, service, organisme et pays.
L'autorité de nommage de l'Internet : ICANN et l’AFNIC
Différent types de serveurs de noms :
  Le serveur primaire. Ici, sur ROCAD : 134.214.100.6. Il est unique. Les informations qu'ils donnent sur cette zone sont incontestables.
  Les serveurs secondaires.
    Ils recopient périodiquement les fichiers de descriptions des domaines gérés par le primaire (quand ils sont modifiés)

## Slide 27: Le cache au niveau Proxy
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Un serveur proxy s'intercale entre des clients W3 (netscape, Internet Explorer ...) et des serveurs d'information (Serveur Web ...) utilisant divers protocoles, il sert de relais.
Chaque requête de l'utilisateur est envoyé au serveur proxy qui va y répondre, directement s'il a l'information dans son cache, ou qui va à défaut envoyer lui-même la requête au serveur destinataire. chaque document ainsi relayé par le serveur proxy est conservé dans un cache (durant un temps variable) si un document déjà dans le cache est demandé au serveur proxy, celui-ci ne va pas demander le document au serveur distant.
Ce système, transparent au niveau de l'utilisateur final - si ce n'est la configuration initiale du logiciel client - offre des réponses bien plus rapides pour les données du cache, des réponses sensiblement équivalentes pour celles non cachées, et globalement une économie non négligeable du traffic réseau.
Actuellement le cache de ROCAD a une capacité de 18 giga-octets
En cas de doute l'utilisateur peut, forcer le chargement du document "à jour" sur le serveur de référence.

## Slide 28: Complément SNMP

## Slide 29: Versions de SNMP
Trois versions successives de SNMP se sont succédées :
SNMPv1, en 1990, décrit dans les RFC 1155 à 1157 ;
SNMPv2, en 1996, décrit dans les RFC 1901 à 1908 ;
SNMPv3, en 1999, décrit dans les RFC 2571 à 2575.
Notes: Versions de SNMP :
SNMPv3 est encore un peu récent et rares sont les matériels qui sont capables de le gérer.
Dans SNMPv2, le contrôle d'accès est fait en fournissant dans chaque message un mot de passe appelé communauté. Il existe généralement deux communautés, l'une utilisée pour les accès en lecture (c'est par défaut la chaîne de caractères public), l'autre utilisée pour les accès en écriture (c'est par défaut la chaîne de caractères private). Il est évidemment essentiel de modifier ces valeurs et de les tenir secrètes.
Version d’origine :
SNMPv1 : depuis 1990. La plus couramment utilisée.
Nouvelles versions :
SNMPv2 : 1996
SNMPv3 : 1999
La version 2 est beaucoup plus complexe que la version 1; elle contient entre autres un niveau hiérarchique d’administration, ce qui permet d’avoir un administrateur central et de petits NMS dans le réseau. Elle incorpore aussi un niveau plus élevé de sécurité, contient une gamme de message d’erreurs plus vaste, utilise un nouveau type de tables MIB, les MIB II, qui contiennent plus d’éléments. La version 1 demeure plus utilisée du fait de sa simplicité.
La version 3 pour sa part n’est pas encore au point, mais devrait éventuellement remplacer la version 1 selon certains. Cette version comprend " un module de sécurité plus élevée, un module de traitements de messages, des modules d’application et du répartiteur de paquets ". Elle permet aussi d’interagir avec les anciennes versions.
SNMP et sécurité :
Le protocole permettant la gestion des équipements actifs du réseau devrait logiquement être le plus sécurisé de tous les protocoles avec, en particulier, un contrôle d'accès et une confidentialité irréprochables.
Tous les documents décrivant SNMP (avant la version 3) se contentaient, au paragraphe Security Considerations, d'un commentaire laconique :
Security issues are not discussed in this memo.
Et, en effet, le contrôle d'accès était approximatif et la confidentialité inexistante.
SNMPv3, quant à lui, accorde enfin une large part de sa spécification au contrôle d'accès, la confidentialité étant naturellement laissée à IPsec.

## Slide 30: Qui a besoin de SNMP ?
Supervision d’un réseaux de grande taille
Gestion à distance et observation du taux de trafic
Notes: Qui à besoin de SNMP ?
SNMP permet à l'administrateur réseau, depuis un poste de contrôle central, de récupérer et de modifier divers éléments de configuration d'équipements actifs et de logiciels.
SNMP est un paradoxe dans le monde de l'administration réseau. Conçu comme un protocole censé unifier et simplifier la gestion des matériels et des logiciels (ce qui est un but absolument louable), il n'a pas encore réussi à s'imposer auprès des administrateurs pour des raisons parfaitement valables :
SNMP n'est pas si simple que ça (lisez donc les spécifications des différentes versions de ce protocole pour en avoir le coeur net) ;
sa mise en oeuvre (autrement que pour de petits besoins ponctuels) nécessite des investissements gigantesques en logiciels d'administration ;
sa sécurité laisse à désirer (c'est un comble pour un protocole dédié à l'administration) bien que la situation se soit bien améliorée avec SNMPv3.
En fait, l'utilisation systématique de SNMP est difficile à justifier lorsqu'on n'administre pas un gigantesque réseau composé de matériels et de logiciels hétérogènes et qu'on n'a pas quelques centaines de milliers d'euros à y consacrer.
Cependant, dans certains cas, SNMP peut tout de même s'avérer fort utile si l'on sait l'utiliser à bon escient.
http://charon.minilab.bdeb.qc.ca/inf850/lamontma/Introduction

Le SNMP est généralement utilisé par des entreprises ayant un réseau informatique assez important pour qu’il nécessite une supervision constante. D’autres veulent tout simplement l’administrer à distance, comme Vidéotron par exemple qui peut s’en servir pour calculer la quantité d’informations reçues et envoyées, et, configurer leur modems câble. En fait, l’utilisation du SNMP est très diversifiée puisque ses possibilités sont très grandes; il n’y a pas de clientèle visée particulièrement, chaque administrateur de réseau peut y trouver son compte. Il n’est donc pas étonnant de voir la quantité et la diversité des programmes de gestion se basant sur le protocole SNMP.
Recommandation d'utilisation
L’implantation du SNMP sur un réseau performant est tout à fait conseillée si vous tenez à pouvoir faire de la gestion à distance et observer le taux de trafic. Il faut toutefois être réaliste, l’utilisation de SNMP dans un petit réseau local n’est pas vraiment nécessaire!
Il existe beaucoup de programmes basés sur le SNMP sur Internet. Beaucoup sont gratuits et d’autres peuvent coûter très cher, selon leur niveau de spécialité. Il vous faudra donc évaluer vos besoins. Vous n’avez peut-être pas besoin du meilleur logiciel si vous êtres prêt à investir du temps dans la configuration d’un programme du domaine public, CMU SNMP pour Linux par exemple.


## Slide 31: Proxy Management
TERM HAS TRADITIONALLY BEEN USED FOR DEVICES THAT :
• TRANSLATE BETWEEN DIFFERENT TRANSPORT DOMAINS
• TRANSLATE BETWEEN DIFFERENT SNMP VERSIONS
• TRANSLATE BETWEEN SNMP AND OTHER MANAGEMENT PROTOCOLS
• AGGREGATE LOW LEVEL MANAGEMENT INFO INTO HIGH LEVEL INFO
• ETC.
NOWADAYS THE TERM DENOTES A DEVICE
THAT FORWARDS SNMP MESSAGES,
BUT DOESN’T LOOK AT THE INDIVIDUAL OBJECTS

## Slide 32: Proxy Management

## Slide 33: SNMP MESSAGE ENCODING
THE DESCRIPTION OF MIBS AND MESSAGE FORMATS
IS BASED ON THE ASN.1 SYNTAX
THE MAPPING FROM AN ABSTRACT SYNTAX UPON A TRANSFER SYNTAX
IS DEFINED BY THE BASIC ENCODING RULES (BER)

## Slide 34: MIB architecture

## Slide 35: Liens pour SNMP
http://www.snmplink.org/
http://www.httr.ups-tlse.fr/pedagogie/
http://net-snmp.sourceforge.net/
http://www.simpleweb.org/
Notes: http://www.snmplink.org/
Ce lien comporte une sélection de liens relatifs à des sites en français, qui ont également étés utilisés pour cette présentation.

## Slide 36: Résumé + blabla oral
Notes: Résumé
En bref, le protocole SNMP est un protocole utilisé dans des programmes de gestion de réseaux informatiques. Son utilisation est simple; un ordinateur central (NMS) interroge tous les nœuds de son réseau (terminaux, PC, routeurs, ponts, etc.) sur leur état. C’est l’agent qui s’exécute sur chacun de ces nœuds qui traite les demandes en modifiant ou prenant de l’information dans sa table MIB. L’ordinateur central peut donc diagnostiquer des problèmes et tenir des statistiques sur l’état du réseau.
Le SNMP a été conçu pour être simple et opérer avec des composantes réseau qui n’ont pas besoin d’être très évoluées. Cela lui cause des désavantages de trafic sur le réseau, mais d’un autre côté, son implantation est relativement facile et la performance des composantes du réseau n’en est pas vraiment affectée. Ajouté à sa parfaite intégration avec IP, ces caractéristiques font en sorte qu’il est le protocole de gestion de réseaux le plus utilisé, beaucoup plus que le CMIP, le protocole plus complexe de ISO.
Présentation orale en moins de 5 minutes (slides 2 à 9) :
Principe :
Le protocole SNMP est un protocole utilisé dans des programmes de gestion de réseaux informatiques.
Son utilisation est simple; un ordinateur central interroge les nœuds de son réseau sur leur état (ces nœuds peuvent être des PC, des serveurs, des routeurs, des ponts, et ainsi de suite). L’état d’un nœud est caractérisé par un ensemble d’informations, qui sont stockées dans une sorte de base de données. Cette base de donnée est définie par ce qu’on appelle la MIB.
Sur chaque nœud s’exécute un programme que l’on appelle un agent. L’agent est capable de répondre aux demandes de la station centrale, en allant récupérer des informations de la MIB.
Quant à SNMP, c’est le protocole qui est utilisé lors du dialogue entre la station et un agent.
Tout ceci permet à l’ordinateur central de diagnostiquer des problèmes et de tenir des statistiques sur l’état du réseau.
Opérations :
Le dialogue SNMP utilise 4 types d’opérations principaux :
1er type :
Le premier type d’opération est utilisé pour récupérer la valeur d’une variable. Cette opération se déroule en 2 temps.
Le manager envoi un message get (en anglais « aller chercher ») avec comme argument le nom d’une variable de la MIB ; et l’agent retourne la valeur cette variable par un message du type response.
2eme type :
Le 2eme type d’opération getNext est en fait une variante de la première, qui permet de connaître les variables successives de la MIB en allant de proche en proche.
3eme type :
Ensuite on a l’opération set (fixer), qui permet de modifier la valeur d’une variable
Pour ces 3 premières opérations, les agents ne communiquent avec le manager que lorsque celui-ci le leur demande (c’est la technique du polling)
4eme type :
Ce n’est pas le cas pour le 4eme type d’opération, dans laquelle l’agent prend l’initiative d’envoyer un message au manager. Ce type de message est appelé « trap ». Il est utilisé pour prévenir le manager lorsqu’un événement particulier s’est produit sur le nœud.
Position dans la pile :
Le SNMP est un protocole du niveau application. Pour pouvoir échanger des informations en temps réel, c’est à dire sans délai de connexion, il confie le transport de ses messages à UDP (protocole non connecté et non fiable). De plus l’utilisation d’UDP, permet à SNMP d’être robuste, puisque dans ce cas il ne dépend pas de l’état d’une route particulière. L’utilisation d’IP pour le routage fait que SNMP fonctionne également sur des réseaux hétérogènes.
Format de PDU :
Ensuite, les messages SNMP utilisent un format qui leur est propre, et sur lequel je passe très rapidement faute de temps.
On va maintenant s’intéresser à la manière dont SNMP désigne les variables (on dit aussi les objets).
MIB, Identification des objets managés :
La MIB fait parti d’un système de nommage hiérarchique qui est partiellement représenté ici. Pour atteindre la MIB, dans cette hiérachie, on doit prendre ce chemin en vert, qui part de l’iso, puis qui passe par org, dod, et ainsi de suite pour arriver sur la MIB.
Et on peut remarquer qu’à chaque nom est associé un numéro (entre parenthèses), qui est unique sur chaque niveau.
Le résultat de ce parcours peut donc être représenté de 2 manières ; soit par du texte, soit par la succession des numéros correspondants.
Alors à ce niveau on a désigné la MIB, mais pas ses variables.
Et donc justement la hiérarchie continue pour les variables.
Object identifier, exemple :
Par exemple si l’on désire connaître la durée depuis la mise en route d’un nœud, on va faire appel à la variable SysUpTime. Alors les variables de la MIB sont classées dans des (organisées par) groupes. La variable SysUpTime fait partie du groupe system qui porte le numéro 1 et la variable SysUpTime elle même porte un numéro, qui est le numéro 4. Voilà, donc avec tout ça SNMP est enfin capable de désigner des variables.
Parcours de MIB, exemple :
Donc si l’on faisait des getNext / response sur les variables successives d’un nœud, on pourrait obtenir quelque chose comme ça :
Une liste de désignation de variables suivies des valeurs correspondantes.
Les encadrés correspondent au groupes des variables. Ici on n’en voit que 2, mais la MIB (dans sa version initiale) comporte 6 groupes différents.
CMIP contre SNMP :
Common Management Information Protocol. Internet Engeneering Task Force.
CMIP est un autre protocole de supervision, conçu par l’ISO alors que SNMP a été conçu par l’IETF.
La simplicité du SNMP lui permet de tourner avec peu de ressources,
au contraire de CMIP qui consomme davantage de ressources système pour offrir davantage de fonctionnalités. Le prix d’un équipement est proportionnel aux ressources qu’il utilise, ceci explique en partie que SNMP soit beaucoup plus répandu que CMIP